CОДЕРЖАНИЕ.

Часть 1. Общая информация…………………………………………………………………………………………....3-5

1.1. Типы снегоуборщиков…….…..……………………………………………………………………………….…	3

1.2. Конструктивные особенности снегоуборщиков…….…………………………………………….………….	4

1.3. Рекомендации по использованию снегоуборщиков…….……………………………………………..……	5

Часть 2. Снегоуборщики с двухтактным двигателем (Тип 1, Тип 2)……..……………………………………...6-10

2.1. Рекомендации по смешиванию бензина и масла…………………………………………….……………..	6

2.2. Работа со снегоуборщиком…………..………………………………………………………….……….….….	6

2.3. Регулировка направления и дальности выброса снега………….…………………………….……….…..	7

2.4. Запуск двигателя……………………………………………………………………………………………….….	7

2.5. Остановка двигателя……………………………………………………………………………………………...	7

2.6. Техническое обслуживание……………………….……………………………………………………………..	7

2.6.1. Снятие и замена ремня привода шнека…………………………………………………………………..	7

2.6.2. Регулировка натяжения ремня привода шнека………………………………………………………….	7

2.6.3. Регулировка тросика привода шнека……………………………………………………………………..	8

2.6.4. Регулировка подрезного ножа………………………………………………………………………………	8

2.6.5. Замена подрезного ножа…………………………………………………………………………………….	8

2.7. Устранение возможных неисправностей……………..……………………………………………………….	9

2.8. Ремкомплект накладок шнека (артикул 753-0613)…………………………………………………………..10

Часть 3. Колесные и гусеничные снегоуборщики с четырехтактным двигателем (Тип 3 – Тип 9)……..….11-21

3.1. Рекомендации по использованию бензина и масла…………………………….….………………………	11

3.2. Устройства обеспечения безопасности……………………………………………….………………….…..	11

3.3. Работа со снегоуборщиком……………………………………………………………….……………….……	11

3.4. Регулировка направления и дальности выброса снега…………………………………………………….	11

3.5. Разблокировка колес…………………….…………………………………………….…………………………	12

3.6. Запуск двигателя……………………………………………………………………….…………………………	12

3.7. Остановка двигателя……………………………………………………………………………………………..	12

3.8. Переключение скоростей….…………………………………………………………………………………….	13

3.9. Техническое обслуживание………………………………………….………………………………………….	13

3.9.1. График технического обслуживания………………………………………………………………………	13

3.9.2. Регулировка ограничительных башмаков………………………………………………………………..	13

3.9.3. Замена ограничительных башмаков………………………………………………………………………	14

3.9.4. Замена подрезного ножа…………………………………………………………………………………….	14

3.9.5. Регулировка рычага привода шнека……………………………………………………………………….	14

3.9.6. Регулировка рычага привода колес/гусениц……………………………………………………………..	14

3.9.7. Регулировка тросиков приводов……………………………………………………………………………	14

3.9.8. Система привода……………………………………………………………………………………………..	14

3.9.9. Проверка системы привода…………………………………………………………………………………	15

3.9.10. Регулировка тяги рычага переключения скоростей…………………………………………………..	16

3.9.11. Замена фрикционного кольца…………………………………………………………………………….	17

3.9.12. Снятие и замена ремней привода шнека……………………………………………………………….	17

3.9.13. Проверка давления в шинах колес……………………………………………………………………….	18

3.9.14. Регулировка натяжения гусениц………………………………………………………………………….	18

3.9.15. Снятие и замена гусениц…………………………………………………………………………………..	18

3.9.16. Замена срезных болтов…………………………………………………………………………………….	19

3.10. Рекомендации по предотвращению обрыва ремней привода шнека…………………………………..	19

3.11. Очистка снегоуборщика……………………………….………………………………………….…….………	19

3.12. Смазка снегоуборщика…………………………………………………………………………….….………..	19

3.13. Транспортировка снегоуборщика………………….…………………………………………….……….…..	19

3.14. Хранение снегоуборщика……..……………………………………………………………………………….	19

3.15. Устранение возможных неисправностей…………………………………………………………………….20

ЧАСТЬ 1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

1.1. Типы снегоуборщиков.

Фирма MTD выпускает снегоуборщики различных моделей, которые делятся по типам (см. рис. 1):

- Тип 1, Тип 2 – Несамоходные снегоуборщики с двухтактным двигателем;

- Тип 3, Тип 4, Тип 6 – Колесные самоходные снегоуборщики;

- Тип 7, Тип 9 - Колесные самоходные снегоуборщики с управлением колесами (Power Steering);

- Тип 5, Тип 8 – Гусеничные самоходные снегоуборщики с управлением гусеницами (Power Steering).

Рис. 1.

1.2. Конструктивные особенности снегоуборщиков.

1.2.1. Электрический стартер.

(Тип 4 – Тип 9)

Рис. 2, поз. 6.

Позволяет запустить снегоуборщик в любую погоду.

Рис. 2.

1.2.2. Система управления колес/гусениц (POWER STEERING).

(Тип 5, Тип 7 – Тип 9)

Облегчает управления снегоуборщиком. Нажимая на курки (см. рис. 3, поз.3,4), расположенные на рукоятках управления, пользователь блокирует правое или левое колесо, легко изменяя направление движения.

1.2.3 . Система переноса веса гусеничных снегоуборщиков (WEIGHT TRANSFER).

Рис. 4.

Используйте рычаг (1) системы переноса веса для регулировки положения снегоуборщика в зависимости от состояния снега:

- Положение I: Центр тяжести смещен вперед. Применяется для уборки слежавшегося, заледеневшего снега.

- Положение II: Центр тяжести находится в центре. Применяется для уборки обычного снега.

- Положение III: Центр тяжести смещен назад. Применяется для уборки снега на неровных поверхностях, а также при перемещении снегоуборщика с одного участка на другой.

Рис. 4.

1.2.4. Управление одной рукой.

(Тип 4 – Тип 9)

Рычаг включения привода шнека (см. рис. 3, поз. 1) может быть заблокирован в нажатом состоянии. Это позволяет освободить пользователю одну руку для регулировки направления и дальности выброса снега, не останавливая снегоуборщик.

1.2.5. Шины SNOW HOG.

Шины со специальным протектором, снижающим пробуксовку колес в любую погоду. С шинами SNOW HOG применение цепей противоскольжения необязательно.

Рис.3.

1.2.6. Регулировка дальности выброса снега с панели управления.

(Тип 6 – Тип 9)

Позволяет легко изменять дальность выброса снега с панели управления не останавливая снегоуборщик.

1.2.7. Двойная система привода.

Данная система передает движение через два независимых вала на колеса и шнек, что снижает потери мощности и уменьшает шум.

1.2.8. Зубчатый шнек.

Легко размалывает слежавшийся снег.

1.2.9. Мягкая полипропиленовая труба.

Не разбивается, не ржавеет, не замерзает даже в холодную погоду.

1.3. Рекомендации по использованию снегоуборщика.

Предупреждение.

Опасность повреждения снегоуборщика.

Регулируйте расстояние между поверхностью земли и подрезным ножом, чтобы исключить попадание посторонних предметов (камней и т.д.) в шнек снегоуборщика.

При попадании в шнек снегоуборщика посторонних предметов (камней и т.д.) или при появлении сильной вибрации немедленно остановите двигатель и проверьте снегоуборщик на наличие повреждений. Устраните все возникшие неисправности и только после этого приступайте к работе.

Перед началом работы прогрейте двигатель снегоуборщика в течение нескольких минут.

После окончания работы оставьте двигатель работать на холостом ходу в течение некоторого времени для удаления остатков снега из режущего механизма и предупреждения возможного примерзания ротора к корпусу снегоуборщика.

ЧАСТЬ 2. Снегоуборщики с двухтактным двигателем (Тип 1 и Тип 2).

Рис. 5.

2.1. Рекомендации по смешиванию масла и топлива.

На данных типах снегоуборщиков установлен двухтактный двигатель, в котором для смазки подшипников и других подвижных частей используется смесь бензина с маслом.

При использовании высококачественных типов масел классифицированных  NMMA, соотношение бензин-масло должно быть 50:1 (на бутылке с маслом должно быть указано максимальное соотношение разбавления 50:1).

При использовании других типов масел соотношение бензин-масло должно быть 32:1.

Используйте свежий, чистый, неэтилированный бензин марки АИ-92, АИ-95.

Предупреждение.

Не используйте бензин, содержащий метанол (раствор спирта в воде).

Для предотвращения выхода двигателя из строя придерживайтесь рекомендованного соотношения бензин-масло.

Бензин и масло необходимо предварительно смешать в чистой канистре. Всегда используйте свежий, неэтилированный бензин. Не используйте старый бензин, оставшийся с предыдущего сезона или после длительного хранения.

Для смешивания бензина и масла:

1. Залейте в чистую канистру 1 л. бензина.

2. Добавьте в канистру 20 мл (для получения пропорции 50:1) или 31 мл (для получения пропорции 32:1) масла.

Примечание.

Запрещается использовать всесезонные масла, такие как 10W30 или 10W40.

3. Закройте канистру крышкой и потрясите ее.

Предупреждение.

Запрещается  смешивать или хранить топливную смесь внутри закрытых и непроветриваемых помещений, вблизи  источников открытого огня, водонагревателей, сушилок одежды и других газовых приборов. Заполняйте топливный бак только на открытом воздухе. Используйте специальную воронку. Запрещается заполнять топливный бак при работающем или горячем двигателе. Перед запуском двигателя удалите ветошью остатки пролитого топлива. При работе с бензином запрещается курить.

4. Снимите крышку топливного бака и перелейте топливо из канистры в топливный бак до уровня на 1 см. ниже нижнего края заливной горловины. Не разрешается доливать чистый бензин в топливный бак. Перемешивайте бензин с маслом в канистре каждый раз перед заправкой топливного бака.

Примечание.

Двигатель снегоуборщика сконструирован для работы при низких температурах. Не запускайте двигатель снегоуборщика при температуре белее 40 Град. С, так как может образоваться паровая пробка в системе подачи топлива и двигатель остановится. При жаркой погоде двигатель запускается с трудом.

2.2. Работа со снегоуборщиком.

# Рис.3.

1. Отрегулируйте положение желоба для выброса снега (см. разделы “Регулировка направления и дальности выброса снега ”).

2. Запустите двигатель (см. раздел “Запуск двигателя”).

3. Для включения шнеков и передвижения снегоуборщика вперед прижмите скобу привода шнека (1) к рукоятке управления (8). Снегоуборщик перемещается вперед в результате контакта резиновой кромки шнека с очищаемой поверхностью. При отпускании скобы привода шнек остановится и снегоуборщик перестанет передвигаться вперед.

4. Для увеличения скорости движения слегка поднимите снегоуборщик за рукоятку управления. Шнек будет более сильно контактировать с очищаемой поверхностью и снегоуборщик будет передвигаться вперед быстрее.

5. Для уменьшения скорости движения нажмите на рукоятку управления вниз (см. рис.5).

6. При отпускании скобы привода (1) шнек остановится и снегоуборщик перестанет передвигаться вперед.

Примечание.

При сильном контакте резиновой кромки шнека с поверхностью она будет сильнее изнашиваться. Глубина снега влияет на скорость передвижения снегоуборщика (чем глубже снег, тем медленнее скорость передвижения снегоуборщика вперед).

2.3. Регулировка направления и дальности выброса снега.

Рис. 6.

Регулировка направления выброса снега.

1. Для изменения направления выброса снега поворачивайте желоб (3) вправо или влево, вращая рычаг поворота желоба (см. рис. 3, поз. 7).

Регулировка дальности выброса снега.

Для увеличения дальности выброса снега ослабьте винт (1)  желоба и поднимите верхнюю часть желоба (2) вверх.

Рис. 6.

2.4. Запуск двигателя.

Рис. 2.

Опасность.

Существует опасность отравления окисью углерода, содержащейся в выхлопных газах. Запрещается запускать двигатель в закрытых помещениях.

Перед запуском двигателя отпустите скобу привода шнека (см. рис. 3, поз. 1).

1. Проверьте наличие топлива в топливном баке.

2. Наденьте высоковольтный провод (8) на свечу зажигания.

3. При запуске холодного двигателя: Установите рычаг воздушной заслонки карбюратора (2) в положение “ON”.

4. Вставьте ключ (1) в замок зажигания и поверните его в положение “ON”.

5. Нажмите на кнопку насоса ручной подкачки топлива (при запуске в холодную погоду нажмите на кнопку насоса ручной подкачки топлива  2-3 раза).

6. Медленно потяните за рукоятку шнура стартера до тех пор, пока не почувствуете повышенное сопротивление шнура. Затем дерните шнур стартера на полный взмах руки. Не бросайте рукоятку стартера. Медленно отпустите шнур.

7. Установите рычаг воздушной заслонки карбюратора (2) в положение “OFF”.

2.5. Остановка двигателя.

Рис. 2.

1. Для облегчения последующего запуска двигателя дайте двигателю поработать несколько минут перед остановкой.

2. Поверните ключ зажигания в положение “OFF” и выньте его из замка зажигания.

2.6. Техническое обслуживание.

2.6.1. Снятие и замена ремня привода шнека.

1. Открутите винты крепления защитного кожуха ремня привода. Используйте гаечный ключ 3/8” (или разводной ключ) и отвертку Phillips (см. рис. 7).

2. Поднимите вверх натяжной шкив и снимите ремень привода со шкива двигателя (см. рис. 8).

3. Отпустите натяжной шкив вниз и снимите ремень привода со шкива шнека (см. рис. 8).

Рис. 7.

Belt Cover – Защитный кожух ремня привода.

Hex Head Screws – Винты с шестигранной головкой.

Phillips Head or Hex Head Screw – Винт с головкой Phillips или с шестигранной головкой.

Рис. 8.

Idler Pulley – Натяжной шкив.

Auger Pulley – Шкив шнека.

Engine Pulley – Шкив двигателя.

4. Установку нового ремня производите в обратном порядке.

2.6.2. Регулировка натяжения ремня привода шнека.

Примечание.

Вследствие растяжения и износа ремня привода шнека при эксплуатации снегоуборщика натяжение ремня требуется периодически регулировать.

1. Снимите защитный кожух ремня привода шнека.

2. Если конец тросика привода шнека зафиксирован в отверстие (3а) скобы привода (см. рис. 9, поз.5), то переставьте его в отверстие (3b).

3. Если конец тросика уже зафиксирован в отверстии (3b), тогда для регулировки натяжения ремня привода шнека используйте три регулировочных отверстия в рычаге натяжения (см. рис. 9). Переставьте конец пружины на конце тросика привода в другое отверстие рычага натяжения (из 7а в 7b, из 7b в 7с) (см. рис. 9).

Рис. 9

3. Установите защитный кожух ремня привода обратно.

2.6.3. Регулировка тросика привода шнека.

Длина тросика привода шнека регулируется. Степень натяжения ремня привода поддерживается пружиной на конце тросика привода.

Если шнеки медленно вращаются под нагрузкой или ремень проскальзывает при глубоком снеге, то необходимо увеличить натяжение ремня привода натяжным шкивом, уменьшив длину тросика привода.

Для облегчения доступа к регулировочным гайкам тросика привода необходимо снять защитный кожух двигателя.

Для определения степени натяжения ремня привода натяжным шкивом необходимо измерить длину пружины тросика привода, когда скоба привода на рукоятке управления отпущена. Запомните это значение.

Прижмите скобу привода к рукоятке управления и повторно измерьте длину пружины. Длина пружины должна быть на 10 мм больше, чем при первом измерении.

Для регулировки длины тросика привода используйте регулировочные гайки. Уменьшение длины тросика привода увеличивает натяжение ремня привода натяжным шкивом.

Запустите двигатель снегоуборщика и прижмите скобу привода для подключения шнеков. Отпустите скобу привода и убедитесь в том, что шнеки остановились.

Если шнеки продолжают вращаться после отпускания скобы привода, значит тросик привода перетянут и необходимо увеличить его длину. При отпущенной скобе привода тросик привода может слегка провисать.

Установите защитный кожух двигателя на место.

2.6.4. Регулировка подрезного ножа.

Рис. 10.

При использовании снегоуборщика на ровной поверхности шнек (1), подрезной нож (2) и колеса (3) должны находиться на одном уровне. Если подрезной нож установлен слишком высоко, то снег будет отбрасываться назад под снегоуборщик. При низкой установке - подрезной нож будет быстро изнашиваться.

Для регулировки подрезного ножа:

1. Наклоните снегоуборщик назад.

2. Ослабьте гайки (5).

3. Отрегулируйте положение подрезного ножа и затяните гайки.

4. Верните снегоуборщик в рабочее положение, проверьте установку подрезного ножа и, при необходимости, повторите регулировку.

Рис. 10.

2.6.5. Замена подрезного ножа.

Рис. 10.

Подрезной нож подвержен повышенному износу. В случае износа одной стороны подрезного ножа переверните его и установите другой стороной.

1. Наклоните снегоуборщик назад.

2. Открутите винты (4) и гайки (5).

3. Замените подрезной нож.

4. Прикрепите подрезной нож к корпусу  шнека, используя винты с гайками.

5. Верните снегоуборщик в рабочее положение и проверьте установку подрезного ножа (см. раздел “Регулировка подрезного ножа”).

Рис. 11

2.7. Устранение возможных неисправностей.

Предупреждение.

Перед проведением любых работ со снегоуборщиком для предупреждения случайного запуска двигателя снимите высоковольтный провод со свечи зажигания или выньте ключ из замка зажигания.

| Неисправность | Причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается. | 1. Ключ зажигания находится в положении “OFF”. | 1. Установите ключ зажигания в положение “ON”. |
|  | 2. Рычаг воздушной заслонки находится в положении “OFF”. | 2. Установите рычаг воздушной заслонки в положение “ON”. |
|  | 3. Пустой топливный бак. | 3. Залейте в топливный бак свежее топливо. |
|  | 4. Старое топливо. | 4. Слейте старую смесь из топливного бака и залейте свежее топливо. |
|  | 5. Неисправна свеча зажигания. | 5. Замените свечу зажигания. |
| Неустойчивая работа двигателя. | 1. Неправильный зазор между электродами свечи зажигания. | 1. Выставите зазор между электродами 0,76 мм (0.030”). |

|  | 2. Рычаг воздушной заслонки в положении “ON”. | 2. Установите рычаг воздушной заслонки в положение “OFF”. |
| --- | --- | --- |
|  | 3. Вода или грязь в топливе. | 3. Слейте старую смесь из топливного бака и залейте свежее топливо. |
|  | 4. Грязный топливный фильтр. | 4. Замените топливный фильтр. |
|  | 5. Забито вентиляционное отверстие в крышке топливного бака. | 5. Прочистите вентиляционное отверстие в крышке топливного бака. |
| Снегоуборщик не выбрасывает снег. | 1. Ремень привода шнека растянулся или порвался. | 1. Отрегулируйте или замените ремень привода шнека. |
|  | 2. Неправильно отрегулирован тросик привода шнека. | 2. Отрегулируйте длину тросика привода шнека. |
|  | 3. Засорен выпускной желоб, посторонний предмет в шнеке. | 3. Выключите двигатель, отсоедините провод от свечи зажигания (или выньте ключ из замка зажигания). Произведите очистку выпускного желоба. |
|  | 4. Порвался тросик привода шнека. | 4. Замените тросик привода шнека. |
| Шнеки не останавливаются при отпускании скобы привода. | 1. Неправильно отрегулирован тросик привода шнека. | 1. Отрегулируйте длину тросика привода шнека. |
| Сильная вибрация. | 1. Ослабло крепление частей снегоуборщика или поврежден шнек. | 1. Выключите двигатель, отсоедините провод от свечи зажигания (или выньте ключ из замка зажигания). Произведите необходимый ремонт. Затяните крепежные соединения. |

2.8. Ремкомплект накладок шнека (артикул 753-0613).

Рис. 12.

Ремкомплект 753-0613 используется для замены резиновых  шнека на всех моделях снегоуборщиков с двухтактным двигателем и шириной захвата 53 см. (21”).

Ремкомплект включает в себя:

| Поз. | Номер | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 76 | 731-0780А | Резиновая накладка на шнек | 4 |
| 77 | 731-0782 | Резиновая пластина | 2 |
| 79 | 710-1003 | Винт #10 x .62” | 16 |
| 74 | 710-0896 | Шайба 1/4 x .62” | 8 |

Рис. 12.

ЧАСТЬ 3. Колесные и гусеничные снегоуборщики (Тип 3–Тип 9) с четырехтактными двигателями.

Рис. 13.

Колесный снегоуборщик.

Рис. 14.

Гусеничный снегоуборщик.

3.1. Рекомендации по использованию масла и топлива.

Масло должно соответствовать классификации по API “SF” – “SJ”.

При температуре Т > 00С используйте масло SAE30.

При температуре –180С < T < 00С используйте масло SAE 5W30.

При температуре  T < -180С используйте масло SAE 0W30.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Не применяйте универсальное масло SAE 10W40.

1. Проверьте уровень масла в двигателе.

Емкость масляного картера:

Для моделей двигателей Tecumseh HMSK 80-85-90-100-105 - 0,77 л.

Для модели двигателя Tecumseh OHSK 120 - 0,83 л.

Для моделей двигателей Tecumseh HSK 30-40-HSSK 50 - 0,62 л.

2. Залейте бензин в топливный бак.

3. Закройте крышку топливного бака и удалите остатки пролитого бензина.

Используйте свежий, чистый, неэтилированный бензин марки АИ-92, АИ-95.

3.2. Устройства обеспечения безопасности.

Защитные устройства обеспечения безопасности предохраняют пользователя от травм в процессе работы и должны всегда находиться в исправном состоянии.

Запрещается менять конструкцию или блокировать работу защитных устройств.

## Рис. 3.

Рычаг привода колес/гусениц (2).

При отпускании рычага привода система привода колес/гусениц отключается.

Рычаг привода шнека (1).

Рычаг привода шнека может быть заблокирован в нажатом состоянии, если пользователь нажмет и будет удерживать рычаг привода колес/гусениц (2). Как только пользователь отпустит рычаг привода колес/гусениц, рычаг привода шнека разблокируется и произойдет остановка шнека и колес/гусениц.

3.3. Работа со снегоуборщиком.

## Рис. 3.

1. Отрегулируйте положение желоба для выброса снега (см. разделы “Регулировка направления и дальности выброса снега ”).

2. Запустите двигатель (см. раздел “Запуск двигателя”).

3. При отпущенных рычагах привода шнека (1) и привода колес/гусениц (2) установите рычаг переключения скоростей (6) в требуемое положение.

4. Нажмите и удерживайте рычаг привода шнека (1). Шнек и ротор начнут вращаться.

5. Нажмите и удерживайте рычаг привода колес/гусениц (2). Снегоуборщик начнет движение. При нажатом рычаге привода колес/гусениц рычаг привода шнека (1) фиксируется в нажатом состоянии для того, чтобы пользователь левой рукой имел возможность регулировать направление и дальность выброса снега.

6. Для изменения скорости движения отпустите рычаг привода колес/гусениц (2) и установите рычаг выбора скорости (6) в требуемое положение.

7. (Тип 5, Тип 7 – Тип 9) Снегоуборщик оборудован системой облегчающей управление POWER STEERING, обеспечивающей притормаживание колес/гусениц (курки 3 и 4, расположены снизу рукояток управления). Для поворота вправо нажмите правый курок (4), а для поворота влево – левый курок (3).

3.4. Регулировка направления и дальности выброса снега.

Рис. 6.

Регулировка направления выброса снега.

Для изменения направления выброса снега поворачивайте желоб (3) вправо или влево, вращая рычаг поворота желоба (см. рис. 3, поз. 7).

Регулировка дальности выброса снега.

Поднимите верхнюю часть желоба (2) вверх для увеличения высоты и дальности выброса снега.

- Для снегоуборщиков с рычагом регулировки высоты выброса (см. рис. 3, поз. 5): переведите рычаг вперед для поднятия верхней части желоба (2) и назад для его отпускания.

- Для снегоуборщиков без рычага регулировки высоты выброса: ослабьте винт (1)  желоба и установите верхнюю часть (2) в требуемое положение.

3.5. Разблокировка колес.

(Колесные снегоуборщики без системы блокировки колес).

Рис. 15.

Для облегчения управления снегоуборщиком при умеренном количестве снега, а также неровной поверхности правое колесо снегоуборщика можно разблокировать.

1. Переставьте фиксирующий палец (1), который жестко крепит колесо на оси, в отверстие оси привода (3).

При большом количестве снега и при обледеневшей поверхности оба колеса снегоуборщика должны жестко крепиться к оси привода:

1. Совместите отверстие (2) в ступице колеса с отверстием оси привода (на рисунке не показано).

2. Вставьте фиксирующий палец (1) в отверстие (2). Не фиксируйте ступицу колеса в отверстии (3) оси привода.

3.6. Запуск двигателя.

Рис. 2.

Опасность.

Существует опасность отравления окисью углерода, содержащейся в выхлопных газах. Запрещается запускать двигатель в закрытых помещениях.

Перед запуском двигателя отпустите скобу привода шнека (см. рис. 3, поз. 1).

Проверьте наличие бензина в топливном баке и уровень масла в двигателе (см. Руководство по обслуживанию двигателей).

Запуск двигателя ручным стартером.

1. Установите краник подачи бензина (если он имеется) в положение “ON”.

2. Наденьте высоковольтный провод (8) на свечу зажигания.

3. Установите рычаг газа (7) в положение “Заяц”.

4. При запуске холодного двигателя: Установите рычаг воздушной заслонки карбюратора (2) в положение “ON”.

5. Вставьте ключ (1) в замок зажигания.

6. Нажмите на кнопку насоса ручной подкачки топлива (при запуске в холодную погоду нажмите на кнопку насоса ручной подкачки топлива  2-3 раза).

7. Медленно потяните за рукоятку шнура стартера до тех пор, пока не почувствуете повышенное сопротивление шнура. Затем дерните шнур стартера на полный взмах руки. Не бросайте рукоятку стартера. Медленно отпустите шнур.

8. Установите рычаг воздушной заслонки карбюратора (2) в положение “OFF”.

Запуск двигателя электрическим стартером.

Для запуска двигателя электрический стартер должен быть подсоединен к сети питания.

Опасность поражения электрическим током.

Для предотвращения поражения электрическим током убедитесь, что сеть питания имеет заземление. Для подключения электрического стартера к сети питания используйте трехжильный удлинитель (в комплекте со снегоуборщиком не поставляется) максимальной длины 50 м., пригодный для использования на открытом воздухе,:

- H07RN-F 3x1,5 кв.мм. при температуре до –25 Град.С.

- H07BQ-F 3x1,5 кв.мм. при температуре до –40 Град.С.

Неправильное подключение электрического стартера может привести к получению травмы пользователем и  поломке снегоуборщика.

Убедитесь, что напряжение сети питания соответствует данным, приведенным на табличке стартера (см. рис.2, поз. 9) - 220-230В, 50 Гц.

1. Наденьте высоковольтный провод (8) на свечу зажигания.

2. Установите рычаг газа (7) в положение “Заяц”.

3. Вставьте ключ (1) в замок зажигания, но не поворачивайте его.

4. Подсоедините разъем удлинителя к вилке электрического стартера (5) и, только после этого, к сети питания.

5. Для запуска двигателя нажмите кнопку стартера (6) и удерживайте ее нажатой некоторое время (до 5 сек.). Для запуска холодного двигателя установите рычаг воздушной заслонки карбюратора (2) в положение “ON” при нажатой кнопке стартера. При необходимости подождите 10 сек. и повторите попытку запуска двигателя.

6. Если требуется, то установите рычаг воздушной заслонки (2) в положение “OFF”.

7. Отсоедините вилку удлинителя от сети питания, а затем разъем удлинителя от вилки электрического стартера.

3.7. Остановка двигателя.

Рис. 2.

1. Для предотвращения повреждения снегоуборщика и облегчения его последующего запуска дайте двигателю поработать несколько минут перед остановкой.

2. Установите рычаг газа (7) в положение “Черепаха”.

3. (Тип 3 – Тип 9) Выньте ключ из замка зажигания.

4. Установите краник подачи топлива (если он имеется) в положение “OFF”.

3.8. Переключение скоростей.

Рис. 3.

Предупреждение.

Перед переключением скоростей отпускайте рычаг привода шнека (1) и рычаг привода колес/гусениц (2).

Для изменения скорости и направления движения используйте рычаг переключения скоростей (6):

- Движение вперед: Рычаг в положении от “1” (медленно) до “5”/”6” (быстро).

- Движение назад: Рычаг в положении “R” (медленно), в положении “R2” (быстро).

3.9. Техническое обслуживание.

Опасность получения травм.

Перед проведением любых работ со снегоуборщиком:

- Выключите двигатель.

- Выньте ключ из замка зажигания и отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания.

- Дождитесь полного остывания двигателя.

Предупреждение.

Опасность повреждения снегоуборщика.

Используйте только оригинальные запасные части.

Раз в сезон:

Рекомендуется производить проверку и обслуживание снегоуборщика.

Каждый раз перед использованием снегоуборщика:

- Проверяйте уровень масла в двигателе. При необходимости доливайте.

- Проверяйте затяжку всех крепежных элементов (болтов, винтов, гаек).

- Проверяйте работу устройств обеспечения безопасности.

3.9.1. График технического обслуживания.

|  | После исполь-зования | Через 10 часов | Через 25 часов | Через 50 часов | Через 100 часов | В конце сезона | При необхо- димости |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистить желоб, шнек и корпус шнека | Х |  |  |  |  |  |  |
| Очистить воздушный фильтр (если он имеется) |  | Х |  |  |  |  |  |
| Заменить воздушный фильтр (если он имеется) (1) |  |  |  |  |  |  | Х |
| Заменить масло (Тип 3 – Тип 9) (2) |  |  |  | Х3 |  |  |  |
| Смазать подвижные и вращающиеся части |  |  |  |  |  | Х |  |
| Очистить свечу зажигания (1) |  |  | Х |  |  |  |  |
| Заменить свечу зажигания |  |  |  |  |  | Х |  |
| Проверить давление в шинах |  |  |  |  |  | Х |  |
| Очистить ребра охлаждения двигателя и глушитель (1) | Х |  |  |  |  |  |  |
| Проверить работу систем привода шнеков и привода колес/гусениц. При необходимости отрегулировать. |  |  |  |  |  |  | Х |
| Произвести регулировку карбюратора |  |  |  |  |  |  | Х |
| Проверить износ и при необходимости заменить подрезной нож |  |  |  |  |  |  | Х |
| Проверить износ и при необходимости заменить ограничительные башмаки |  |  |  |  |  |  | Х |
| Проверить натяжение, отрегулировать или заменить гусеницы |  |  |  |  |  |  | Х |
| Заменить крышку топливного бака |  |  |  |  |  |  | Х |
| Заменить глушитель |  |  |  |  |  |  | Х |

- – См. Руководство по обслуживанию двигателей.

- – Первая смена масла через 5 часов работы.

- – При работе в тяжелых условиях смена масла через 25 часов.

3.9.2. Регулировка ограничительных башмаков.

Рис. 16.

Ограничительные башмаки (1) регулируют расстояние между очищаемой поверхностью и подрезным ножом (5) так, чтобы посторонние предметы (камни и т.д.) не попадали в режущий механизм снегоуборщика.

1. (Для гусеничных снегоуборщиков) Установите рычаг системы переноса веса снегоуборщика (см. рис. 4) в положение II.

2. Ослабьте по две гайки (2) крепления ограничительных башмаков к корпусу шнека с каждой стороны.

3. Отрегулируйте положение ограничительных башмаков (максимальная высота – при использовании снегоуборщика на неровных и нетвердых поверхностях; минимальная высота – для ровных, твердых поверхностей).

4. Затяните гайки (2) так, чтобы ограничительные башмаки всей нижней плоскостью касались поверхности земли.

Рис. 16.

3.9.3. Замена ограничительных башмаков.

Рис. 16.

1. Открутите болты (4) и гайки (2) с шайбами (3).

2. Замените ограничительные башмаки (1) с двух сторон корпуса шнека.

3. Отрегулируйте положение ограничительных башмаков (см. раздел “Регулировка ограничительных башмаков”).

3.9.4. Замена подрезного ножа.

Рис. 16.

1. Открутите винты (6)  и гайки (8) с шайбами (7) крепления подрезного ножа к корпусу шнека.

2. Замените подрезной нож (5).

3. Прикрепите подрезной нож к корпусу шнека, используя винты и гайки с шайбами.

3.9.5. Регулировка рычага привода шнека.

Рис. 17.

Проверьте состояние рычага привода шнека:

1. Передвиньте рычаг привода шнека (1) вперед (направление I), одновременно нажав на резиновый амортизатор (3). Тросик привода должен слегка ослабнуть. При необходимости уменьшите его натяжение (см. раздел “Регулировка тросиков привода”).

2. Отпустите рычаг привода шнека (1). Тросик привода шнека (5) должен быть в натянутом состоянии. Не допускайте перетягивания тросика. При необходимости отрегулируйте натяжение тросика (см. раздел “Регулировка тросиков привода”).

3. Рычаг привода шнека должен полностью прижиматься к рукоятке управления. Если этого не происходит, значит тросик привода шнека перетянут и его необходимо ослабить (см. раздел “Регулировка тросиков привода”).

3.9.6. Регулировка рычага привода колес/гусениц.

Рис. 3.

1. (Гусеничные снегоуборщики) Установите рычаг регулировки положения снегоуборщика (см. рис. 4, поз. 1) в положение III (транспортировка).

2. Установите рычаг переключения скоростей (6) в положение 6 передней скорости.

3. Нажмите рычаг привода колес/гусениц (2) и сдвиньте снегоуборщик вперед.

4. В момент передвижения снегоуборщика установите рычаг переключения скоростей (6) в положение задней скорости “R2”, а затем в положение 6 передней скорости.

5. Если при перемещении снегоуборщика или при переключении скоростей чувствуется некоторое сопротивление, то необходимо ослабить тросик привода колес/гусениц (см. раздел “Регулировка тросиков привода”).

6. Если в момент перемещения снегоуборщика нажать на рычаг привода колес/шнека (2), то колеса/гусеницы должны заблокироваться. Если этого не произошло, то необходимо натянуть тросик привода колес/гусениц  (см. раздел “Регулировка тросиков привода”).

7. Если регулировочные работы не приводят к требуемому результату, то см. раздел “Проверка системы привода”.

3.9.7. Регулировка тросиков привода.

Рис. 17.

1. Регулировка тросиков привода с помощью регулирующей втулки (6):

- Натяжение тросика: Ослабьте гайку (7), а затем закрутите регулирующую втулку (6) до гайки.

- Ослабление тросика: Ослабьте регулирующую втулку (6) и закрутите гайку (7) до втулки.

2. Регулировка тросика с пружиной (8):

Перед регулировкой пружину необходимо отсоединить, а после регулировки – присоединить обратно. Тросик привода правильно отрегулирован тогда, когда пружина удлиняется на 2 - 3 см при нажатии на рычаг привода.

- Натяжение тросика: Сместите контргайку (9) вверх.

- Ослабление тросика: Сместите контргайку  (9) вниз.

3.9.8. Система привода.

Колесные снегоуборщики.

В моделях снегоуборщиков выпуска до 1992 года в редукторе использовались конические шестерни. Начиная с 1992 года в редукторе моделей снегоуборщиков стали использовать червячные шестерни.

В моделях 1992 года привод на колеса заменили с цепного на шестеренчатый. С помощью ведомого фрикционного диска, скользящего по валу, изменяется направление и скорость движения снегоуборщика. Вращение на ведомый диск передается с ведущего, который расположен на коленчатом валу двигателя (см. рис. 18).

Рис. 18. Система привода колесных снегоуборщиков.

Рис. 18.

Friction Wheel – Ведомый фрикционный диск.

Drive Shaft – Вал ведомого диска.

Engine – Двигатель.

Auger Drive Cable – Тросик привода шнеков.

Wheel Drive Cable – Тросик привода колес.

Гусеничные снегоуборщики.

Система привода включает фрикционный привод отбора мощности, что увеличивает срок службы трансмиссии и снижает шум при работе. Использование зубчатых колес с внутренним зацеплением и планетарной передачи позволяет пользователю легко и быстро менять направление движения снегоуборщика (см. рис. 20).

3.9.9. Проверка системы привода.

Рис. 19.

1. Ослабьте винты крепления нижней крышки рамы. При необходимости наклоните снегоуборщик вперед и поставьте на корпус шнека. При этом слейте бензин из топливного бака или поставьте пластиковую заглушку под крышку топливного бака.

2. При отпущенном рычаге привода колес/гусениц (см. рис. 3, поз. 2)  установите рычаг переключения скоростей последовательно во все положения. При этом ведомый фрикционный диск (2) не должен касаться ведущего фрикционного диска (3). Если происходит контакт, ослабьте тросик привода (см. раздел “Регулировка тросиков привода”).

3. Устанавливая рычаг переключения скоростей последовательно в каждое положение, нажимайте рычаг привода колес/гусениц. При этом ведомый и ведущий диски должны входить в контакт. Если этого не происходит, натяните тросик привода колес/гусениц (см. раздел “Регулировка тросиков привода”).

4. При необходимости очистите ведущий фрикционный диск и резиновое кольцо ведомого фрикционного диска (на них не должно быть следов смазки).

5. При необходимости удалите лед с механизма привода.

Примечание.

Если вы установили заглушку под крышку топливного бака, выньте ее.

3.9.10. Регулировка тяги рычага  переключения скоростей.

(Тип 4 – Тип 9)

## Рис. 21.

1. Проверьте правильность регулировки тяги рычага переключения скоростей:

Рис. 20. Система привода гусеничных снегоуборщиков.

Предупреждение.

Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания.

a) При отпущенных рычагах привода колес/гусениц и шнека передвиньте снегоуборщик назад и вперед. Снегоуборщик должен свободно перемещаться.

b) Нажмите рукоятку привода колес/гусениц на правой рукоятке управления снегоуборщиком. Попытайтесь передвинуть снегоуборщик вперед или назад. Колеса/гусеницы должны заблокироваться.

2. Если этого не произошло,  тогда отрегулируйте длину тяги рычага переключения скоростей:

a) Отсоедините шплинт (4), который крепит тягу рычага переключения скоростей к рычагу переключения скоростей (3), снимите шайбу (5), а затем выньте штифт с внутренней резьбой (6) из отверстия (7) рычага переключения скоростей.

b) Нажмите на кронштейн механизма переключения скоростей (2) вниз до упора и установите рычаг переключения скоростей (3) в положение 6-ой передней скорости.

c) Поверните штифт с внутренней резьбой (6) до его вхождения в отверстие (7) рычага переключения скоростей.

d) Зафиксируйте штифт в отверстии шплинтом (4) с шайбой (5).

e) Проверьте регулировку тяги рычага переключения скоростей.

Рис. 21

3.9.11. Замена фрикционного кольца ведомого фрикционного диска.

Резиновое фрикционное кольцо в процессе эксплуатации изнашивается, поэтому рекомендуется проверять его состояние каждые 25 часов работы. Фрикционное кольцо необходимо менять, если появились следы его износа или разрушения.

Предупреждение.

Слейте бензин из топливного бака или поставьте пластиковую заглушку под крышку топливного бака.

1. Наклоните снегоуборщик вперед так, чтобы он опирался на корпус шнека.

2. Отверните винты крепления нижней крышки к раме снегоуборщика.

3. Выньте фиксирующие пальцы крепления колес и снимите колеса с оси привода.

4. Снимите вал ведомого фрикционного диска для чего: открутите болт и снимите гровер с плоской шайбой с каждой стороны рамы снегоуборщика (см. рис. 22).

5. Удерживая ведомый фрикционный диск рукой, выньте вал наружу с правой стороны рамы снегоуборщика (см. рис. 23).

6. Открутите шесть винтов (по три с каждой стороны) крепления половинок ведомого диска между собой и выньте резиновое фрикционное кольцо.

7. Установите новое фрикционное кольцо и поочередно с каждой стороны, с равным усилием затяните винты крепления половинок ведомого диска.

8. Наденьте ведомый диск на вал и установите вал на снегоуборщик.

9. Дальнейшую сборку производите в обратном порядке.

10. Если вы установили заглушку под крышку топливного бака, выньте ее.

Рис. 22.

Рис. 23.

Drive Plate – Ведущий фрикционный диск.

Friction Wheel – Ведомый фрикционный диск.

Gear Shaft – Вал  ведомого диска.

3.9.12. Снятие и замена ремней привода шнека.

Предупреждение.

Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания.

Примечание.

При замене только одного ремня привода шнека проверьте состояние второго ремня (на моделях 611D, 615 устанавливается только один ремень привода шнека).

1.  Открутите два винта крепления защитного кожуха, расположенного спереди двигателя (см. рис. 24).

2. Слейте бензин из топливного бака или поставьте пластиковую заглушку под крышку топливного бака

3. Наклоните снегоуборщик вперед так, чтобы он опирался на корпус шнека.

4. Открутите шесть винтов крепления нижней крышки рамы.

5. Снимите передний и задний ремни привода шнека со шкива двигателя (см. рис. 25).

Рис. 24.

Рис. 25.

Engine Pulley – Шкив двигателя.

Idler Pulley – Натяжной шкив.

Drive Belt – Ремень привода колес.

Front Auger Belt – Передний ремень привода шнека.

Rear Auger Belt – Задний ремень привода шнека.

6. Отсоедините конец пружины от болта на корпусе шнека.

7. Отсоедините пружину от опорного кронштейна рамы.

8. Снимите передний ремень привода шнека со шкива шнека и извлеките его между кронштейном рамы и шкивом шнека. Повторите эти действия для снятия заднего ремня привода шнека (за исключением модели 611D и 615).

9. Установку обоих ремней привода шнека производите в обратном порядке.

3.9.13. Проверка давления в шинах.

(Колесные снегоуборщики)

Рекомендуемое давление в шинах - 1 бар.

3.9.14. Регулировка натяжения гусениц.

(Гусеничные снегоуборщики)

Рис.26.

Предупреждение.

Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания. Слейте бензин из топливного бака.

Если гусеницы натянуты правильно, то при прикладывании усилия  рукой к ее верхней поверхности она должна отклоняться от горизонтальной оси на 10-12 мм. В противном случае, натяжение гусеницы необходимо отрегулировать.

Рис. 26.

Рис. 27.

Предупреждение.

Натяжение правой и левой гусениц должно быть одинаковым.

1. Установите снегоуборщик так, чтобы гусеницы не касались поверхности.

2. Для регулировки натяжения гусеницы открутите или закрутите гайку (см. рис 26, поз. 2) болта с проушиной, расположенной спереди боковой пластины гусеницы:

- Для натяжения – по часовой стрелке.

- Для ослабления – против часовой стрелки.

3.9.15. Снятие и замена гусениц.

(Гусеничные снегоуборщики)

Рис. 25.

1. Установите снегоуборщик так, чтобы гусеницы не касались поверхности.

2. Открутите гайку (2) болта с проушиной против часовой стрелки и ослабьте натяжение гусеницы.

3. Замените гусеницу, а затем отрегулируйте ее натяжение с помощью гайки (2), расположенной впереди боковой пластины гусеницы (см. раздел “Регулировка натяжения гусениц”).

3.9.16. Замена срезных болтов.

Рис. 28.

Шнек (3) снегоуборщика крепится к валу (4) с помощью срезных болтов (1) и контргаек (2). Срезные болты сконструированы таким образом, что при попадании в шнек посторонних предметов они срезаются, тем самым предохраняя редуктор снегоуборщика от разрушений. В комплекте со снегоуборщиком поставляется два  запасных срезных болта с контргайками.

Предупреждение.

Запрещается использовать вместо оригинальных срезных болтов стандартные металлические болты или другие приспособления. При любых повреждениях редуктора шнека или других частей снегоуборщика, связанных с установкой неоригинальных болтов крепления шнека, гарантийный ремонт снегоуборщика не производится.

1. Открутите срезной болт и гайку, очистите и смажьте машинным маслом место для его установки.

2. Вставьте новый срезной болт с гайкой и зафиксируйте шнек на валу.

Рис. 28.

3.10. Рекомендации по предотвращению обрыва ремня привода шнека.

| Возможная причина | Способы устранения |
| --- | --- |
| Отвернулся болт крепления шкивов привода шнека (для моделей с двумя ремнями привода шнека). | Завернуть болт крепления шкивов привода шнека. Заменить адаптер шкивов, если он сломан. |
| Ведущий и ведомый шкивы привода шнека находятся не в одной плоскости. | Регулируется либо ведущий, либо ведомый шкив привода шнека с помощью добавления регулировочной шайбы прокладки между валом и ступицей одного из шкивов. |
| Перегрузка механизма привода шнека в первые часы работы снегоуборщика приводит к тому, что ремень проскальзывает, греется, изгибается, скручивается и рвется. | При первом включении снегоуборщика в первые часы не работать при максимальной нагрузке. |
| Недостаточное натяжение ремня при работе. | Отрегулировать натяжение ремня привода. |
| Примерзание ротора. | Перед началом работы при выключенном двигателе нажмите рычаг привода шнека и медленно потяните рукоятку стартера. Убедитесь, что шнек и ротор свободно вращаются. После окончания работы оставьте двигатель работать на холостом ходу в течение некоторого времени для удаления остатков снега из режущего механизма и предупреждения возможного примерзания шнека/ротор к корпусу снегоуборщика. |

3.11. Очистка снегоуборщика.

1. Разместите снегоуборщик на ровной поверхности.

2. Удалите остатки снега (в труднодоступных местах) палкой.

3. Для очистки снегоуборщика используйте струю воды под давлением. После этого дайте ему высохнуть.

4. Для очистки двигателя используйте щетку и ветошь.

3.12. Смазка.

Смажьте все вращающиеся и движущиеся части снегоуборщика машинным маслом.

3.1.3. Транспортировка снегоуборщика.

Транспортировка на короткие дистанции.

При маневрировании или при перемещении на короткие дистанции:

1. Запустите двигатель.

2. Установите рычаг переключения скоростей в требуемое положение (Движение вперед/Движение назад).

3. Нажмите и удерживайте рычаг привода колес/гусениц.

4. Аккуратно переместите снегоуборщик на новое место

Транспортировка на длинные дистанции.

Опасность получения травм.

Перед транспортировкой  снегоуборщика:

- Выключите двигатель.

- Выньте ключ из замка зажигания и отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания.

- Дождитесь полного остывания двигателя.

1. Транспортировку производите на прицепе или в кузове грузовой машины в горизонтальном положении.

2. Закрепите снегоуборщик от случайного перемещения и опрокидывания.

3.14. Хранение снегоуборщика.

Опасность взрыва или пожара.

Перед подготовкой снегоуборщика к длительному хранению слейте остатки бензина из топливного бака в специальную канистру на открытом воздухе (см. Руководство по обслуживанию двигателя).

1. Подготовьте двигатель к хранению (см. Руководство по обслуживанию двигателя).

2. Очистите снегоуборщик.

3. Для предотвращения образования ржавчины смажьте тонким слоем масла металлические части снегоуборщика.

4. Храните снегоуборщик в чистом, сухом, закрытом помещении.

Предупреждение.

Запрещается хранить снегоуборщики Типа 1 и Типа 2 с 4-х тактным двигателем в перевернутом состоянии.

3.15. Устранение возможных неисправностей.

Предупреждение.

Перед проведением любых работ со снегоуборщиком для предупреждения случайного запуска двигателя снимите высоковольтный провод со свечи зажигания или выньте ключ из замка зажигания.

| Неисправность | Причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается. | 1. Пустой топливный бак или несвежий бензин. | 1. Залейте в топливный бак свежий бензин. |
|  | 2. Забиты топливные шланги | 2. Прочистите топливные шланги. |
|  | 3. Ключ зажигания находится в положении “OFF”. | 3. Установите ключ зажигания в положение “ON”. |
|  | 4. Высоковольтный провод не подключен к свече зажигания. | 4. Наденьте высоковольтный провод на свечу зажигания. |
|  | 5. Неисправна свеча зажигания. | 5. Замените свечу зажигания. |
| Двигатель работает неустойчиво | 1. Рычаг воздушной заслонки находится в положении “ON”. | 1. Установите рычаг воздушной заслонки в положение “OFF”. |
|  | 2. Забиты топливные шланги или несвежий бензин. | 2. Прочистите топливные шланги. Залейте в топливный бак свежий бензин. |
|  | 3. Вода или грязь в бензине. | 3. Слейте старый бензин из топливного бака и залейте свежий бензин. |
|  | 4. Неотрегулирован карбюратор. | 4. Отрегулируйте карбюратор. См. Руководство по обслуживанию двигателя. |
| Двигатель не развивает полной мощности. | 1. Нет контакта на свече зажигания. | 1. Наденьте высоковольтный провод на свечу зажигания. |
|  | 2. Забито вентиляционное отверстие в крышке топливного бака. | 2. Уберите лед и снег с крышки топливного бака. Прочистите отверстие. |
| Двигатель перегревается. | 1. Низкий уровень масла в двигателе. | 1. Долейте необходимое количество масла. |
|  | 2. Не отрегулирован карбюратор. | 2. Отрегулируйте карбюратор. |
| Сильная вибрация. | 1. Потеря деталей шнеков/ротора или их повреждение. | 1. Немедленно остановите двигатель и отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания. Затяните все болты и гайки. Замените все поврежденные детали. Если вибрация не устраняется, обратитесь в сервисный центр. |
| Затруднено или невозможно перемещение рычага переключения скоростей. | 1. Не отрегулировано положение рычага переключения скоростей. | 1. Отрегулируйте рычаг переключения скоростей. См. соответствующий раздел Руководства. |
| Снегоуборщик не перемещается. | 1. Неправильно отрегулирован механизм привода. | 1. Отрегулируйте механизм привода. См. соответствующий раздел Руководства. |
|  | 2. Износ или повреждение ремня привода. | 2. Замените ремень привода. См. соответствующий раздел Руководства. |
| Не происходит выброса снега. | 1. Срезаны срезные болты шнеков. | 1. Замените срезные болты. |
|  | 2. Забился желоб для выброса снега. | 2. Немедленно выключите двигатель и отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания. Очистите желоб и внутреннюю часть корпуса шнеков. |
|  | 3. Попадание посторонних предметов в шнеки. | 3. Немедленно выключите двигатель и отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания. Удалите посторонние предметы. |
|  | 4. Неправильно отрегулирован механизм включения шнеков. | 4. Отрегулируйте механизм привода шнеков. См. соответствующий раздел Руководства. |
|  | 5. Износ или повреждение ремня привода шнеков. | 5. Замените ремень привода шнеков. См. соответствующий раздел Руководства. |

Рис. 29. Нижняя часть снегоуборщиков моделей 610E/640F/660G.

1.  Шпонку вала 714-0161 можно заменить на более “мягкую” 714-0388.

2. Ремкомплект ограничительных башмаков 390-140-00 можно использовать на старых моделях снегоуборщиков.

Для более тяжелых снегоуборщиков используйте ремкомплект 390-680-000.

Рис. 30. Верхняя часть снегоуборщиков моделей 610E/640F/660G.

1. Правый кулачковый рычаг.

2. Левый кулачковый рычаг.

3. Рычаг привода колес.

4. Рычаг привода шнека.

5. Тросик привода должен быть натянут, но не перетянут.

6. Кронштейн механизма переключения скоростей.

7. Положение кронштейна механизма переключения скоростей:

Первая скорость – направление на 9 часов.

Вторая скорость – направление на 7 часов.

Задняя скорость – направление на 11 часов.

Если рычаг привода шнека зафиксирован в нажатом состоянии и не поднимается, то ослабьте правую гайку и поверните правый кулачковый рычаг на 1/2 оборота вперед. При отпущенном рычаге затяните гайку.

# Text boxes

Скоба привода шнека

Рукоятка управления

1

2

1

2

4

7

5

6

3