САМОХОДНЫЕ БЕНЗИНОВЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ.

1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ.

1.1. В данном руководстве рассматриваются самоходные газонокосилки, их основные типы, отличия, регулировки и ремонт.

2. ГАЗОНОКОСИЛКИ С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ НА ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА.

(Привод расположен с правой стороны двигателя).

Цепь идет от вала отбора мощности двигателя к шестерне вала привода. Шестерни приводят в действие ведущие передние колеса. Для отключения привода отпустите рукоятку привода сцепления и шестерни вала привода выйдут из зацепления с ведущими колесами. Шестерня вала привода вращается только при работающем двигателе (см. рис. 1).

2.1. Рукоятка привода сцепления.

Для подключения привода прижмите рукоятку привода сцепления к рукоятки управления газонокосилки. При отпускании рукоятки привода сцепления привод на передние колеса отключается. При возникновении препятствия движению газонокосилки отпустите рукоятку привода сцепления (см. рис. 2).

2.2. Регулировка тросика привода сцепления.

Для регулировки тросика привода сцепления:

1. При отключенном приводе сцепления (рукоятка привода сцепления не прижата к рукоятке управления) зазор между шестеренками вала привода и ведущими колесами должен составлять приблизительно 3 мм (1/8”) (см. рис. 3).

2. При включении сцепления шестерни вала привода входят в зацепление с зубчатой поверхностью колес.

3. Если необходима регулировка механизма привода сцепления переходите к п.2-3.

Рычаг управления газом на моделях косилок года выпуска после 1996-го бывает двух типов:

- 646-0875 без положения “Воздушная заслонка”.

- 646-0876 с положением “Воздушная заслонка”.

ПРИМЕЧАНИЕ.

На моделях года выпуска 1988 и позже на рукоятке управления имеется несколько отверстий на рукоятке привода сцепления, используя которые можно регулировать натяжение тросика сцепления (номер 16309А).

2.3. Регулировка привода сцепления.

1. При отключенном приводе сцепления (рукоятка привода сцепления не прижата к рукоятке управления) зазор между шестеренками вала привода и ведущими колесами должен составлять приблизительно 3 мм (1/8”) (см. рис. 3).

2. Если необходима регулировка, то открутите винт крепления рычага рукоятки привода сцепления к рукоятке управления. Отрегулируйте положение рычага так, чтобы зазор был приблизительно 3 мм. Если этого не достаточно, то отсоедините тросик привода сцепления и переставьте его в другое регулировочное отверстие. Убедитесь в том, что зазор равен 3 мм и при включении сцепления шестерни вала привода входят в зацепление с зубчатой поверхностью колес. После регулировки затяните винт крепления рычага рукоятки привода сцепления к рукоятке управления.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Шестерни привода и зубчатая поверхность колес должны быть чистыми.

2.4. Регулировка натяжения цепи привода.

- На моделях до 1990 года выпуска можно отрегулировать натяжение цепи привода. После первых 5-10 часов работы с газонокосилкой:

a) Ослабьте (но не откручивайте) шестигранные болты с двух сторон поворотного рычага (см. рис. 4).

b) Возьмите рукой за левый край поворотного рычага и потяните его вперед для натяжения цепи. Затяните болт поворотного рычага.

c) Возьмите рукой за правый край поворотного рычага и отрегулируйте его положение так, чтобы расстояния между шестерней и колесом были одинаковы с двух сторон. Закрутите болт поворотного рычага.

d) Периодически проверяйте натяжение цепи привода.

2. В 1990 году появился автоматический натяжитель цепи, который обеспечивает постоянное натяжение. Поэтому отпала необходимость регулировать натяжение цепи (см. рис. 5).

3. Не требуется регулировка на таких моделях, как 442R, так как цепь находится с левой стороны а шестерни сзади. Для газонокосилок 1995 года с двигателем Tecumseh кожух шестерни привода № 17725А.

3. ГАЗОНОКОСИЛКИ С ЦЕПНЫМ ПРИВОДОМ НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА.

(Привод расположен с левой стороны двигателя).

Цепь идет от вала отбора мощности двигателя к шестерне вала привода. Шестерни приводят в действие ведущие задние колеса. Для отключения привода отпустите рукоятку привода сцепления и шестерни вала привода выйдут из зацепления с ведущими колесами. Шестерня вала привода вращается только при работающем двигателе (см. рис. 6).

С 1990 года по настоящее время: Скорость передвижения газонокосилки составляет приблизительно 3,25 км/ч, но может изменяться примерно до 2,5 км/ч. Набор для уменьшения скорости №753-0620 (см. рис. 6а)включает в себя:

| № пп | Номер | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | 713-0449 | 9-зыбчатая шестерня вала отбора мощности | 1 |
| 2. | 638-0004 | Вал привода в сборе | 1 |
| 3. | 16832А | Кулачковый механизм привода | 1 |
| 4. | 715-0247 | Цилиндрический штифт | 1 |

3.1. Рукоятка привода сцепления. См. раздел 2.1.

3.2. Регулировка тросика привода сцепления. См. раздел 2.2. и описание ниже.

3.3. Регулировка привода сцепления. См. раздел 2.3.

3.4. Регулировка тросика привода сцепления.

1. Данная регулировка позволяет установить требуемое натяжение ремня привода или регулировку шестерни привода. Для моделей 1988 года необходимо было снять пластиковую крышку с нижней части корпуса механизма регулировки тросика привода сцепления и переставить штуцер тросика в другое регулировочное положение (см. рис. 7).

2. Регулировка шестерни привода осуществляется  в основном также, исключая модели 1989 года, когда в механизм регулировки положения шестерни привода был включен рычаг, позволяющий менять положение тяги привода шестерни (см. рис. 8). Для регулировки натяжения ремня привода необходимо сначала отрегулировать положение тяги привода шестерни в рычаге, установленном на рукоятке управления:

a) Включите привод сцепления (рукоятка привода сцепления прижата к рукоятке управления). Измерьте длину пружины тяги привода шестерни. Длина пружины должна составлять приблизительно 57 мм (2-1/4”) (см. рис.8).

b) Если необходима регулировка, то открутите винт крепления рычага тяги привода шестерни к рукоятке управления. Передвиньте рычаг тяги привода шестерни вверх или вниз, чтобы длина пружины составляла примерно 57 мм. Закрутите винт крепления рычага тяги привода шестерни к рукоятке управления.

Если требуется дальнейшая регулировка, тогда выньте Z-образный конец тяги привода шестерни из отверстия в рукоятке привода сцепления и переставьте его в более высокое отверстие рукоятки привода сцепления (см. рис. 8). Затем отрегулируйте положение тяги привода шестерни в рычаге на рукоятке управления.

3. На моделях 1989 и 1990 годов для облегчения регулировки привода сцепления устанавливалось колесико, расположенное в корпусе механизма регулировки привода сцепления. Данное колесико используется для уменьшения или увеличения натяжения ремня привода (см. рис. 9). Дополнительно, регулировочное колесико используется для определения положения, при котором включается привод сцепления. Если при включении привода сцепления ремень проскальзывает, тогда увеличьте натяжение ремня привода. Убедитесь в правильно выставленном нейтральном положении. Если необходимо, то для уменьшения натяжения ремня привода поверните регулировочное колесико в обратную сторону.

3.5. Регулировка натяжения цепи привода.

ПРИМЕЧАНИЕ.

В 1990 году появился автоматический натяжитель цепи, который обеспечивает постоянное натяжение. Поэтому отпала необходимость регулировать натяжение цепи. При уменьшении натяжения цепи проверьте состояние цепи и звездочки натяжного устройства цепной передачи (см. рис. 10).

Рычаги отмеченные L и R используются только для двигателей Briggs&Stratton. Рычаги отмеченные LT и RT используются только для двигателей Tecumseh. При использовании несоответствующих рычагов кожух привода будет соприкасаться с глушителем двигателя (см. рис. 10).

- 1. На моделях до 1990 года выпуска можно отрегулировать натяжение цепи привода. После первых 5-10 часов работы с газонокосилкой:

a) Ослабьте (но не откручивайте) шестигранные болты с двух сторон поворотного рычага (см. рис. 11).

b) Возьмите рукой за левый край поворотного рычага и потяните его назад для натяжения цепи. Затяните болт поворотного рычага.

c) Возьмите рукой за правый край поворотного рычага и отрегулируйте его положение так, чтобы расстояния между шестерней и колесом были одинаковы с двух сторон. Закрутите болт поворотного рычага.

d) Периодически проверяйте натяжение цепи привода.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для газонокосилок 400-серии предусмотрено два типа травосборников. Номера травосборников для замены:

747-0693В – Травосборник с твердым верхом.

747-0700В – Травосборник с мягким верхом.

4. ГАЗОНОКОСИЛКИ С РЕМЕННЫМ ПРИВОДОМ НА ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА.

(Привод расположен с левой стороны двигателя).

4.1. Данная система привода используется как на газонокосилках с боковым выбросом, так и на газонокосилках с задним выбросом. V-образный ремень привода идет от вала отбора мощности двигателя к шестерне вала привода. Для подключения привода используется натяжной ролик. Шестерня вала привода приводит в действие передние колеса (см. рис. 12 и 13).

ПРИМЕЧАНИЕ.

При отключенном приводе сцеплении натяжной ролик не обеспечивает требуемого натяжения V-образного ремня привода и вращение вала отбора мощности двигателя не передается к шестерне вала привода колес.

САМОХОДНЫЕ, ШЕСТИСКОРОСТНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ.

В 1997 году появились шестискоростные самоходные газонокосилки, использующие тот же принцип привода, что и старые газонокосилки, но имеющие механизм переключения и трансмиссию. Шестискоростная трансмиссия управляется тросиком, протянутым от рычага переключения скоростей (6 позиций). T-образный конец тросика управления подсоединен к вилке переключения. Шарнирная вилка позволяет изменять скорость газонокосилки от 4,1 км/ч до 7,0 км/ч в зависимости от положения рычага переключения скоростей. На старых газонокосилках односкоростная трансмиссия располагалась с нижней стороны корпуса газонокосилки. Принцип работы трансмиссии похожий, однако присутствует дополнительный зазор между корпусом газонокосилки и шкивом привода. Это накладывает дополнительные требования на наличие зазоров в защитном кожухе привода.

Рис. 13A.

Перед проведением работ по снятию ремня привода или разборки газонокосилки данного типа следует слить топливо из топливного бака и масло из двигателя, или снять крышку топливного бака, вставить заглушку в заливную горловину топливного бака, а затем обратно установить крышку топливного бака. Если не сливать масло из двигателя, то поверните газонокосилку на левый бок так, чтобы воздушный фильтр находился сверху. Снимите высоковольтный провод со свечи зажигания для предотвращения случайного запуска двигателя.

1. Открутите болт крепления ножа и адаптера, используя гаечный ключ 5/8” (см. рис. 13B).

2. Снимите нож и адаптер, а также волнистую шайбу, которая обычно “прилипает” к верхней поверхности адаптера ножа. Волнистая шайба обеспечивает требуемый момент затяжки при установке адаптера с режущим ножом (см. рис. 13C).

3. Снимите меленькую прокладку (см. рис. 13C).

4. Открутите  саморезы и болты крепления защитного кожуха привода (см. рис. 13D).

5. Снимите защитный кожух привода (см. рис. 13E).

6. Установите рычаг переключения скоростей в первое положение, сожмите ремень и потяните его вперед. Выньте ремень из прорези двойного шкива (см. рис. 13F).

7. Вынув ремень из прорези двойного шкива, нажмите на подвижную кулачковую пластину в направлении двигателя. Это позволит кулачковой пластине сдвинуться внутрь на расстояние достаточное, чтобы Вы смогли вынуть цилиндрический конец тросика управления скоростями из нижней плоскости или из кулачковой пластины..

8. Поднимите кулачковую пластину вверх и снимите нижнюю половину двойного шкива и верхнюю прокладку (см. рис. 13G).

9. Снимите ремень привода со шкива и коленчатого вала.

10. Используя торцевой ключ 5/16” открутите болт крепления трансмиссии к корпусу газонокосилки (находится сзади газонокосилки). Нажмите на трансмиссию вниз и через зазор между корпусом газонокосилки и шкивом трансмиссии снимите ремень привода (см. рис. 13H).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если шкив трансмиссии трется о корпус газонокосилки, тогда проложите шайбу 5/16” между корпусом трансмиссией и корпусом газонокосилки.

11. Открутите болт крепления натяжного ролика и снимите его. Это позволит снять ремень не изгибая и не сломав ограничительный рычаг, который сделан из пружинной стали. При этом используйте гаечный ключ 7/16” и храповик с головкой 7/16” (см. рис. 13I и 13J).

12. Если ремень привода необходимо заменить, то используйте только оригинальный ремень. Для установки ремня привода повторите шаги 1-11 в обратном порядке (см. рис. 13K).

Момент затяжки болта крепления ножа 50,8-67,8 Нм (450-600 in lb).

4.2. Рычаг привода сцепления.

Существует два варианта отключения механизма привода сцепления. Для подключения ременный привод на задние колеса нажмите на рычаг привода сцепления. Для отключения привода отпустите рычаг привода сцепления. Медленно отпустите рычаг привода сцепления вниз, когда собираетесь объехать препятствие, развернуться или остановиться.

4.3. Регулировка тросика привода сцепления.

Рис. 14.

DRIVE CLUTCH CONTRIL LEVER – Рычаг привода сцепления.

PHILLIPS SCREW – Винт.

PLASTIC CAP – Пластиковая крышка.

1. Для увеличения натяжения ремня привода снимите пластиковую крышку в нижней части корпуса механизма регулировки. Переставьте пластмассовый штуцер тросика привода сцепления в следующее регулировочное положение (ближе к краю). Установите пластиковую крышку на место и проверьте натяжение ремня привода (см. рис. 14).

2. Для уменьшения натяжения ремня привода переставьте пластмассовый штуцер тросика внутрь механизма в следующее регулировочное положение. Установите пластиковую крышку на место и проверьте натяжение ремня привода (см. рис. 3-15).

3. Для натяжения тросика привода сцепления переставьте цилиндрическую головку тросика во отверстие нижней пластины, которая ближе к краю. Для ослабления натяжения тросика привода сцепления переставьте головку тросика в отверстие ______(lower housing), которое ближе к центру..

4. Проверьте регулировку тросика привода сцепления:

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания для предотвращения случайного запуска двигателя.

Рис. 15.

CABLE BRACKET – Рычаг тросика.

PLASTIC FITTING – Штуцер тросика.

ADJUSTMENT HOLES – Регулировочные отверстия.

Z-END OF CABLE IN BOTTOM HOLE – Z-образный конец тросика.

a) Находясь позади газонокосилки прижмите защитную скобу (рукоятка привода ножей) к рукоятке управления (рычаг привода сцепления не нажат). Газонокосилка не должна перемещаться вперед. Затем одновременно нажмите рычаг привода сцепления и защитную скобу. Вытяните шнур стартера. Газонокосилка должна перемещаться вперед.

b) Если газонокосилка не перемещается вперед, то отсоедините тросик привода сцепления от рычага привода сцепления (см. рис. 15). Переставьте Z-образный конец тросика привода сцепления в более высокое отверстие рычага привода сцепления. Проверьте регулировку тяги сцепления.

5. ГАЗОНОКОСИЛКИ С ЗАКРЫТЫМ (internal) ПРИВОДОМ НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА.

5.1. Храповый привод на задние колеса.

1. Храповый привод на задние колеса относится к системе с закрытым приводом на задние колеса. Привод расположен с правой стороны двигателя, со стороны бокового выброса травы. На моделях с задним выбросом травы привод расположен с левой стороны двигателя. V-образный ремень привода передает движение со шкива вала отбора мощности двигателя на промежуточный вал. Для подключения привода используется натяжной ролик. Далее цепная передача передает движение с промежуточного вала на заднюю ось привода колес.

2. Если ремень привода проскальзывает можно заменить шкив вала отбора мощности. Существует пять (5) размеров вала отбора мощности. Можно улучшить сцепление заменив натяжной ролик на шкив диаметром 2” (№756-0192).

3. Задняя ось привода колес имеет мелкозубчатую шестерню, которая прихвачена сваркой. Концы новой оси привода колес щлицевые.

Шкивы вала отбора мощности двигателя:

| Номер | Размер | Номер | Размер |
| --- | --- | --- | --- |
| 756-0443 | 1,40 | 756-0115 | 1,64 |
| 756-0353 | 1,47 | 756-0462 | 1,74 |
| 756-0384 | 1,57 |  |  |

5.2. Храповик и собачка привода на задние колеса.

1. Система привода используемая на этих моделях соответствует системе привода на старых моделях 370 серии и новых моделях 400 серии. Обратите внимание, что на одних моделях храповик и собачки крепятся к колесу, а на других моделях к колпаку колеса. Задняя ось привода и храповик зубчатые.

2. При разборке системы отметьте детали снятые с правого колеса RH, а с левого колеса LH. В правом и левом колесе собачки устанавливаются по разному. На рисунке показан механизм правого колеса (RH). Механизм храповика может быть собран также в обратном порядке (см. рис. 17).

3. Правая или левая рука определяются направлением собачки. Собачка и нейлоновая пружина должны быть направлены вперед газонокосилки (см. рис. 18).

4.

5.

6.

5.3. Проверка привода при выключенном двигателе.

1. При отключенном сцеплении газонокосилка должна свободно перемещаться вперед и назад.

2. При включенном сцеплении газонокосилка должна свободно перемещаться вперед, а при попытке перемещения ее назад оба задних ведущих колеса должны блокироваться.

5.4. Рукоятка привода сцепления.

Нажатие курка управления подключает ременный привод к задним колесам. Отпускание курка управления отключает ременный привод от задних колес. Отпустите курок управления медленно вниз, когда собираетесь объехать препятствие, развернуться или остановиться.

5.5. Регулировка тросика привода сцепления.

Если при включении сцепления газонокосилка не перемещается вперед, тогда снимите пластиковую крышку с нижней части корпуса механизма регулировки тросика привода сцепления и переставьте штуцер тросика в левое регулировочное положение. Установите пластиковую крышку обратно и проверьте правильность регулировки (см. рис. 19).

5.6. В данном типе привода регулировка цепи не производится. Причины разрыва цепи:

1. Износ цепи.

2. Износ зубчатых шестерен передачи.

3. Изгиб задней оси привода колес.

4. Изгиб шестерен передачи.

5. Износ подшипников.

5.7. Верхний кожух привода на задние колеса (Разборка) (Рис. 20).

1. Кожухи устанавливались на моделях до 1987 года включительно. В некоторых случаях двигатель перегревался. Это происходило потому, что вибрация при работе смещала травосборник на задний рычаг, а также срезанная трава забивала ребра охлаждения двигателя. Ремкомплект №753-0470 содержит крепеж, позволяющий закрепить травосборник.

2. Начиная с 1985 года корпус привода изготовляется в закрытом варианте (as sealed unit). В картер цепной передачи не попадает срезанная трава.

5.8. Снятие и замена ремня привода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания для предотвращения случайного запуска двигателя.

1. Для моделей с установленным травосборником снимите травосборник, желоб для выброса травы и дефлектор (catcher panel).

2. Открутите винты крепления защитного кожуха ремня с блоком натяжения (см. рис. 21).

3. Снимите ремень привода с натяжного ролика и шкива двигателя (см. рис. 22).

4. При установке нового ремня натяжной ролик должен находиться с нижней стороны ремня.

6. ГАЗОНОКОСИЛКИ С ЗАКРЫТЫМ (internal) ПРИВОДОМ НА ПЕРЕДНИЕ КОЛЕСА.

6.1. Данная система привода появилась на газонокосилках в 1992 году (см. рис. 23).

1. В данной системе привода шестерни привода закрыты пылезащитными колпаками, в отличие от моделей более ранних годов выпуска (см. рис. 24). Данный тип привода похож на систему используемую в течение многих лет.

2. Привод включает боковой вал отбора мощности со шкивом и самоцентрующийся промежуточный вал привода с двумя шестернями. Ремень привода подключается рукояткой привода сцепления, расположенной на рукоятке управления.

3. Поворотный, управляющий рычаг натяжного ролика установлен в передней части газонокосилки и осуществляет натяжение ремня и подключение привода.

4. Промежуточный вал ременного привода вращает шестерни привода, находящиеся в зацеплении с зубчатыми поверхностями передних ведущих колес. Защитный кожух ремня привода легко снимается при обслуживании или замене ремня.

5. Для увеличения срока службы в креплении натяжного ролика и в промежуточного вала используются бронзовые втулки.

6. При развороте газонокосилки во время работы надавите на рукоятку управления вниз так, чтобы передние колеса находились слегка над поверхностью земли.

6.2. Мульчирующий комплект (опция).

Номер мульчирующего комплекта 190-082 для газонокосилок моделей 122-456 с шириной захвата 53 см и закрытым приводом на передние колеса.

6.3. Рассмотрим некоторые проблемы для моделей с 122-440R по 122-458R 1992 года выпуска (таблица 1).

Таблица 1.

| Проблема | Причина | Способ устранения |
| --- | --- | --- |
| Поломка пылезащитных колпаков передних колес. | Добавки используемые при производстве защитных колпаков привили к искривлению и поломке. | Установите новые пылезащитные колпаки (№ 782-7551). Примечание: Если грязь или осколки попали поз защитный колпак и повредили зубчатую поверхность колеса, то замените колесо (№ 634-0021). |
| Передние колеса газонокосилки вращаются с трудом. | Дефект при отливке колеса и тугая посадка зубчатых поверхностей при сборке. | Используйте ремкомплект № 753-0552, содержащий два колеса, защитные колпаки и шплинты. |
| Рычаг регулировки высоты скашивания выпадает из прорезей, фиксирующих высоту скашивания. | Стопорное кольцо (№ 716-0102) крепления механизма регулировки высоты скашивания к промежуточному валу неправильно установлено. | Ремкомплект для правого рычага регулировки высоты скашивания № 753-0550. Ремкомплект для левого рычага № 753-0551. |

6.4. Снятие и замена ремня привода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания для предотвращения случайного запуска двигателя. Слейте топливо из топливного бака или закройте заливную горловину пластиковой заглушкой. Наклоните газонокосилку на бок и зафиксируйте ее в этом положении.

1. Открутите три винта крепления защитного кожуха ремня (см. рис. 25).

2. Отсоедините Z-образный конец тросика сцепления от рычага натяжного ролика.

3. Открутите болт с буртиком крепления натяжного ролика, снимите плоскую шайбу, вогнутую шайбу и гайку. Снимите натяжной ролик.

ПРИМЕЧАНИЕ.

После замены закрутите болт рычага натяжного ролика. Убедитесь, что натяжной ролик и шкивы трансмиссии параллельны.

4. Для снятия левого колеса в сборе снимите крышку ступицы, штифт и плоскую шайбу. Снимите колесо.

5. Используя плоскую отвертку, снимите E-образную шайбу с промежуточного вала колеса, а затем плоскую шайбу и пылезащитный колпак колеса (см. рис. 26).

6. Используя два гаечных ключа 9/16”, открутите два болта крепления механизма регулировки высоты скашивания к корпусу газонокосилки. Снимите вогнутые шайбы и гайки. Снимите механизм регулировки высоты скашивания (см. рис. 27).

7. Снимите ремень привода с шкива двигателя и ведущего шкива колеса.

8. Очистите и смажьте передний ведущий вал.

9. Смажьте игольчатый подшипник натяжного ролика перед последующей сборкой механизма привода.

10. Сборку механизма привода производите в обратном порядке. Номер ремня привода 754-0271.

ВНИМАНИЕ.

При установке вогнутой шайбы убедитесь, что выгнутая сторона шайбы направлена к рычагу натяжного ролика или натяжной ролик прихватился.

ВНИМАНИЕ.

В случае, если при снятии механизма регулировки высоты скашивания и стопорного кольца обнаружены какие-либо дефекты, тогда стопорное кольцо необходимо заменить. В противном случае, колесо может отвалиться.

11. Подключите привод газонокосилки (рукоятка привода сцепления прижата к рукоятке управления газонокосилки). Измерьте длину пружины тяги привода сцепления. Длина пружины должна составлять приблизительно 5 см. Если необходима регулировка, то открутите винт крепления рычага тяги привода сцепления к рукоятке управления. Передвиньте рычаг тяги привода сцепления вверх или вниз, чтобы длина пружины составляла примерно 5 см. Закрутите винт крепления рычага тяги привода сцепления к рукоятке управления.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При установке механизма регулировки высоты скашивания убедитесь, что штампованное отверстие механизма соответствует отверстию корпуса газонокосилки (см. рис. 28). Болты и гайки затягивайте аккуратно. Если в заливную горловину топливного бака вставлена пластиковая заглушка, тогда выньте ее.

7. ГАЗОНОКОСИЛКИ С МНОГОСКОРОСТНЫМ ПРИВОДОМ.

7.1. Изменение скорости регулируется рычагом управления. Шестискоростной рычаг переключения скоростей регулирует среднее расстояние, проходимое ремнем привода от разъемного шкива до коленчатого вала двигателя. При этом изменяется натяжение ремня привода натяжным роликом. При уменьшении расстояния проходимого ремнем уменьшается скорость газонокосилки. Выпускаются многоскоростные газонокосилки четырех видов:

- С задним травосборником (см. рис. 29).

- Евро-газонокосилка с приводом на задние колеса (см. рис. 30).

- Евро-газонокосилка с приводом на задние ролики (см. рис. 31А).

- Газонокосилка с мульчирующим корпусом (см. рис. 31В).

7.2. Рычаг переключения скоростей.

Рис. 32.

CONTROL LEVER – Рычаг привода сцепления.

SIX-SPEED SHIFT LEVER – Рычаг переключения скоростей.

SHIFT CABLE – Тросик переключения скоростей.

DRIVE ENGAGEMENT CABLE – Тросик привода сцепления.

1. Многоскоростной привод оснащается рычагом переключения скоростей (6 позиций), прикрепленным под рукояткой управления самоходных газонокосилок (см. рис. 32).

2. Регулировка скорости газонокосилки осуществляется вариатором скорости. Вариатор скорости включает разъемный шкив, установленный над адаптером ножа. Верхняя часть шкива управляется с помощью кулачкового вала, который перемещает блок верхнего шкива вверх и вниз. Когда половинки шкива расходятся, натяжение ремня привода ослабевает и скорость газонокосилки уменьшается. Для увеличения скорости газонокосилки переместите рычаг переключения скоростей вниз, при этом половинки шкива соединяться вместе. Таким образом поддерживается требуемая скорость движения.

ВНИМАНИЕ.

Перемещайте рычаг переключения скоростей только при работающем двигателе. Перемещение рычага при выключенном двигателе может привести к поломке устройства.

7.3. Регулировка тросика привода сцепления.

1. Регулировка натяжения ремня привода сцепления осуществляется регулировочным колесиком тросика привода сцепления, расположенным с обратной стороны механизма регулировки в случаях, если газонокосилка не перемещается с включенным приводом или, если ремень привода проскальзывает (газонокосилка дергается при включенном двигателе) (см. рис. 33).

2. Кроме того, регулировочное колесико используется для определения положения, при котором тросик привода сцепления подключает привод. Это более удобный способ натяжения ремня привода.

3. Проведите проверку правильности установки нейтрального положения. Если необходимо ослабить натяжение ремня привода, то покрутите регулировочное колесико в обратную сторону.

7.4. Шесть скоростей передвижения газонокосилки.

У обычных самоходных газонокосилок одна скорость, равная приблизительно 4,8 км/ч. Первые две скорости шестискоростных газонокосилок обеспечивают перемещение со скоростью меньшей, чем перемещаются односкоростные газонокосилки. Значение скоростей для шестискоростных газонокосилок представлены в таблице 2.

Таблица 2.

| 1 скорость | 4,1 км/ч |
| --- | --- |
| 2 скорость | 4,35 км/ч |
| 3 скорость | 5,0 км/ч |
| 4 скорость | 5,47 км/ч |
| 5 скорость | 6,2 км/ч |
| 6 скорость | 7,0 км/ч |

7.5. Шестискоростной рычаг переключения скоростей.

Рис. 34.

CONTROL LEVER – Рычаг привода сцепления.

THREE-TOOTH RACK GEAR INSERT – Трехзубчатая рейка.

SIX-SPEED SHIFT LEVER – Рычаг переключения скоростей.

PLASTI PIN – Пластиковая шпилька.

SIX-SPEED SHIFT LEVER SPRING – Пружина рычага переключения скоростей.

SHIFT CABLE – Тросик управления скоростями.

DRIVE ENGAGEMENT CABLE – Тросик привода сцепления.

SIX-SPEED RACK CABLE BRACKET – Рычаг тросика шестискоростного рычага.

ВНИМАНИЕ.

Перемещайте рычаг переключения скоростей только при работающем двигателе. Перемещение рычага при выключенном двигателе может привести к поломке устройства.

1. Рычаг переключения скоростей изменяет положение натяжного ролика привода. Основные детали механизма переключения скоростей (см. рис. 34):

a) Трехзубчатая рейка – регулирует тросик привода сцепления для правильного натяжения ремня привода натяжным роликом.

b) Пружина шестискоростного рычага – фиксирует шестискоростной рычаг в каждом положении.

c) Тросик переключения скоростей – регулирует положение регулируемого рычага тросика.

d) Тросик привода сцепления (регулируемый) – регулирует натяжение ремня привода натяжным роликом.

e) Рычаг тросика шестискоростного рычага – регулирует тросик привода сцепления для правильного натяжения ремня привода натяжным роликом.

2. Разборка механизма переключения скоростей.

a) Открутите два винта крепления нижней крышки механизма тросика управления скоростями и тросика привода сцепления.

b) Открутите четыре винта крепления нижней части корпуса механизма переключения скоростей.

c) Отсоедините нижнюю часть корпуса механизма переключения скоростей от верхней части.

d) Отсоедините тросик переключения скоростей и тросик привода сцепления (регулируемый тросик привода сцепления появился на моделях 1990 года выпуска).

e) Снимите рычаг привода сцепления с пластиковой шпильки нижней части корпуса механизма.

f) Выньте пружину рычага переключения скоростей.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При сборке механизма переключения скоростей пружина рычага переключения скоростей должна быть расположена между (НЕ ВОКРУГ) пластиковыми шпильками нижней части корпуса.

g) Снимите рычаг переключения скоростей с пластиковой шпильки нижней части корпуса механизма. Проверьте состояние трехзубчатой рейки на отсутствие износа.

h) Снимите рычаг тросика шестискоростного рычага переключения скоростей.

3. Сборка механизма переключения скоростей.

При сборке зубцы трехзубчатой рейки должны войти в пазы рычага тросика шестискоростного рычага переключения скоростей. Проверьте правильность установки следующих частей механизма: трехзубчатая рейка и рычаг тросика шестискоростного рычага правильно собраны, тросик переключения скоростей проходит через первое отверстие по направлению к рукоятке, пружина рычага переключения скоростей находится между шпильками нижней части корпуса механизма, а рычаг переключения скоростей свободно перемещается по шести позициям.

7.6. Разборка механизма вариатора скорости.

Рис. 35.

SIX-SPEED CONTROL CABLE – Тросик переключения скоростей.

ADJUSTABLE CABLE BRACKET – Регулировочный рычаг тросика.

SHIFT ROD – Тяга переключения.

MOVABLE PULLEY HALF – Подвижная половина шкива.

SPLINED PULLEY HALF – Шлицевая половинка шкива.

COTTER PIN – Шплинт.

CARRIAGE BOLT – Регулирующий болт.

FLANGED BUSHING – Фланцевая втулка.

CABLE MOUNTING BRACKET ASSEMBLY – Узел рычага.

1. Выньте шплинт и отсоедините тросик переключения скоростей.

2. Открутите регулирующий болт, снимите гайку с шайбой. Снимите регулировочный рычаг тросика.

3. Снимите узел рычага с газонокосилки, предварительно открутив болты крепления двигателя.

4. Снимите подвижную половину шкива с тяги переключения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Перед сборкой узла рычага смажьте вал двигателя и подвижную половину шкива сухой смазкой _______(dry slide lubricant).

5. Выньте шплинт, снимите плоскую шайбу и выньте тягу переключения из узла рычага. При необходимости фланцевые втулки из узла рычага.

6. Сборку механизма производите в обратном порядке.

7.7. Регулировка тросика переключения скоростей.

7.7.1. Вследствие растяжения и износа тросика переключения скоростей, производите периодическую его регулировку. Если одна из скоростей не включается, то необходимо произвести регулировку тросика переключения скоростей 9см. рис. 36).

Рис. 36.

SIX-SPEED CABLE – Тросик переключения скоростей.

ADJUSTABLE CABLE BRACKET – Регулировочный рычаг тросика.

HEX NUT – Гайка.

7.7.2. Регулировочный рычаг тросика находится с левой стороны газонокосилки рядом с двигателем. Для регулировки тросика переключения скоростей ослабьте гайку крепления регулировочного рычага. Установите рычаг переключения скоростей в 6-е положение и снимите ремень привода с разъемного шкива (чтобы он не касался шкива). Сдвиньте регулировочный рычаг назад (по направлению к задней части газонокосилки). Затяните гайку. Проверьте включение скоростей газонокосилки (двигатель ДОЛЖЕН работать).

7.8. Снятие и замена ремня привода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания. Слейте топливо из топливного бака или вставьте пластиковую заглушку в заливное отверстие топливного бака, чтобы предотвратить выливание топлива.

1. Снимите травосборник, выкидной желоб и дефлектор.

2. Открутите три болта крепления верхней защитной крышки ремня привода (см. рис. 37).

3. Наклоните газонокосилку на бок и зафиксируйте ее в этом положении.

ПРИМЕЧАНИЕ.

На рис 38А показана нижняя часть газонокосилки и показан доступ к натяжному шкиву. Для облегчения снятия ремня привода между натяжным шкивом и ограничителем можно ослабить крепление натяжного шкива.

Рис. 38А.

LOWER PULLEY HALF – Нижняя половина шкива.

CENTER BOLT – Болт.

SELF-TAPPING SCREWS – Самонарезающиеся винты.

4. Открутите болт крепления ножа к коленчатому валу двигателя. Снимите нож и адаптер ножа (см. рис. 38А).

5. Открутите два винта крепления нижней половины шкива (см. рис. 38А).

6. Поверните нижнюю половину шкива на 90 град. по часовой стрелке (см. рис. 38В) и снимите с газонокосилки. Снимите ремень привода с обода шкива двигателя.

Рис. 38В.

LOWR PULLEY HALF – Нижняя половина шкива.

PIN – Шпилька.

7. Открутите два винта крепления нижней защитной крышки ремня привода используя гаечный ключ 3/8” (см. рис. 38С).

8. Проденьте ремень между натяжным шкивом и ограничителем ремня рычага шкива натяжения.

9. Снимите ремень привода со шкива трансмиссии (см. рис. 39).

10. Установку нового ремня привода производите в следующей последовательности.

a) Отведите натяжной ролик в сторону.

b) Проденьте ремень в заднюю часть газонокосилки. Оденьте ремень на обод шкива трансмиссии.

c) Отпустите натяжной шкив, чтобы он встал на место. Проденьте ремень между натяжным шкивом и ограничителем ремня.

d) Смажьте конец коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При сборке убедитесь, что шпилька нижней половины шкива направлена в сторону от ремня привода. Убедитесь, что расстояние между ремнем привода и ограничителем ремня, расположенным на нижней защитной крышке, равно приблизительно 3 мм (1/8”). Убедитесь в надежности установки всех крепежных элементов (болтов, гаек). Удалите пластиковую заглушку из заливного отверстия (если установлена).

e) Для дальнейшей сборки повторите пп.1-7 в обратном порядке.

7.9. Евро-газонокосилки с приводом на задние ролики.

V-образный ремень привода соединяет разъемный шкив двигателя со шкивом трансмиссии. Натяжной шкив выполняет роль сцепления (подключает привод). Зубчатая передача передает вращение от звездочки промежуточного вала на заднюю ось. Между двумя роликами находится храповой механизм с собачками и пружинами (см. рис. 40).

Рис. 40.

TRANSMISSION – Трансмиссия.

REAR AXLE ASSEMBLY – Промежуточный вал.

RATCHET – Храповик.

PAWLS – Собачки.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Корпус евро-газонокосилок выполнен из особого ударопрочного пластика, а также используется на моделях с электрозапуском двигателя.

7.10. Евро-газонокосилка с приводом на задние колеса.

Система привода аналогична системе привода на задние ролики, за исключением того, что привод осуществляется на стандартные колеса с храповым механизмом и собачкой. Система привода почти идентична приводу самоходных газонокосилок (см. рис. 41).

Рис. 41.

TRANSMISSION – Трансмиссия.

REAR AXLE ASSEMBLY – Промежуточный вал.

PAWL – Собачка.

7.11. Снятие и замена ремня привода.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Замену ремня привода можно проводить не снимая нож.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания. Слейте топливо из топливного бака или вставьте пластиковую заглушку в заливное отверстие топливного бака, чтобы предотвратить выливание топлива. Наклоните газонокосилку на бок и зафиксируйте ее в этом положении.

1. Открутите пять самонарезающихся винтов крепления заднего защитного экрана ремня привода (см.  рис. 42).

2. Снимите ремень с обода шкива трансмиссии. Проденьте ремень между натяжным шкивом и ограничителем ремня.

3. Снимите ремень со шкива двигателя и перекиньте его через нож (см. рис. 43).

ПРИМЕЧАНИЕ.

При сборке обратите внимание на то, чтобы ограничитель ремня был снаружи ремня, а край заднего защитного экрана находился между ___________ rear chute baffle (желобом) и __________ rear panel (задней панелью). Убедитесь в надежности установки всех крепежных элементов (болтов, гаек). Удалите пластиковую заглушку из заливного отверстия (если установлена).

4. Установку нового ремня привода производите в обратном порядке.

5. Отрегулируйте тросик привода сцепления.

8. ГАЗОНОКОСИЛКИ С ПРИВОДОМ НА ЗАДНИЕ КОЛЕСА.

ПРИМЕЧАНИЕ.

В данном разделе рассматриваются газонокосилки с большими колесами (см. рис. 45). Газонокосилки с приводом на задние колеса и газонокосилки с большими колесами имеют одинаковую систему привода.

8.1. V-образный ремень привода соединяет шкив двигателя со шкивом трансмиссии. Натяжной шкив выполняет роль сцепления (подключает привод). Привод расположен сзади слева газонокосилки (см. рис. 44 и 45). Зубчатая передача передает вращение от звездочки промежуточного вала на заднюю ось, колеса которой имеют храповой механизм (см. рис. 46).

Рис. 46.

717-0417 TRANSMISSION COMPLETE – Трансмиссия в сборе.

REAR SHAFT ASSEMBLY – Узел заднего вала.

SPROCKET – Звездочка.

8.2. Регулировка тросика привода сцепления.

Если газонокосилка не перемещается при нажатом рычаге привода сцепления, снимите пластиковую крышку в нижней части корпуса механизма регулировки. Переставьте пластмассовый штуцер тросика привода сцепления в следующее регулировочное положение (левое). Установите пластиковую крышку на место и проверьте натяжение ремня привода (см. рис. 47).

1. Рассмотрим проверку, а также ремонт неисправностей, возникающих при работе привода:

a) Модели с центральной регулировкой высоты скашивания. Если при погрузке или доставке газонокосилка падала, то колеса могут заедать или погнуть изнутри тягу механизма регулировки высоты скашивания. Проверьте заедание или повреждение тяги и замените если необходимо.

b) В 1988 году некоторые газонокосилки комплектовались ремнями №754-0343, которые на 2,5 см длиннее необходимых. Это приводило к прокручиванию ремня привода. Номер необходимого ремня 754-0346.

c) В некоторых отдельных случаях изгиб рычага механизма натяжения ремня привода приводил к тому, что ремень соскакивал. Разместите какой-нибудь предмет с ровным краем вдоль натяжного шкива и шкива двигателя, и проверьте правильность установки. При необходимости выгните рычаг механизма натяжения  или замените его.

d) Проверьте затяжку контргайки крепления рычага натяжного механизма к узлу трансмиссии. Если она ослаблена, то ремень привода при работе может соскочить со шкива трансмиссии.

e) Проверьте правильность установки вогнутой шайбы натяжного шкива. Вогнутая шайба должна быть установлена широкой “)” стороной в сторону рычага. Неправильная установка может привести к тому, что натяжной шкив “прихватиться” к плоской стороне рычага.

2. У некоторых покупателей возникают проблемы при перемещении газонокосилки назад. Может быть несколько причин этого:

a) Ограничитель ремня находится в неправильном положении. Проверьте зазор до шкива. Он должен быть в пределах 3-6 мм.

b) Необходимо смазать пластиковый подшипник трансмиссии несколькими каплями масла.

c) Приваренная звездочка заднего вала могла отвалиться, по причине трения внутри о корпус зубчатой передачи. Проверьте расстояние между половинками корпуса зубчатой передачи.

d) Повреждение внутренней поверхности ремня по причине неправильной установки ограничительной шпильки.

8.3. Трансмиссия 717-0417.

Следующая инструкция описывает последовательность ремонта трансмиссии после тога, как ее сняли с газонокосилки.

1. На верстаке или другой подходящей поверхности открутите гайку с вогнутой шайбой крепления шкива трансмиссии к валу. Используйте гаечный ключ 7/16” . Вал шкива имеет 1/4-28 левую резьбу (см. рис. 48).

Рис. 48.

GEAR SPROCKET SHAFT – Вал шестерня-звездочка.

33-TOOTH HELICAL GEAR – 33-х зубчатая спиральная шестерня.

48 SPROCKET 7-TOOTH x 1/2 PITCH – 7-и зубчатая звездочка.

HEX FLANGE BEARING .631’ ID – Шестигранный фланцевый подшипник (Внутренний диаметр .631”).

HEX BEARING CUP – Крышка подшипника.

11-TOOTH HELICAL GEAR – 11-и зубчатая спиральная шестерня.

Рис. 48А.

На моделях 1996 года устанавливают новый рычаг механизма натяжения и новый ограничитель ремня. Чтобы снять ремень привода необходимо снять ограничитель ремня. Обращайте внимание на установку вогнутой шайбы между натяжным шкивом и рычагом.

Shaft Assembly – Выходной вал трансмиссии.

Idler Bracket Assembly – Рычаг механизма натяжения (782-7570).

Bell Washer – Вогнутая шайба.

Idler Pulley – Натяжной шкив

Belt Keeper – Ограничитель ремня (782-7569).

Hex Nut Left Hand – Гайка с левой резьбой.

11 Tooth Pinion Shaft – Вал 11-и зубчатой спиральной шестерни (Входной вал).

48 Sprocket 7 Tooth 1/2 Pitch – 7-и зубчатая звездочка.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Входной вал трансмиссии имеет левую резьбу.

2. Снимите шкив трансмиссии с вогнутой шайбой и специальную шайбу с шестигранным отверстием, расположенную сверху шкива. Проверьте износ шестигранника на валу, шкиве и шайбе. При наличии следов износа замените соответствующую деталь (см. рис. 49).

Рис. 49.

HEX POSITION ON SHAFT – Шестигранник на валу.

HEX ON PULLEY – Шестигранник шкива.

HEX WASHER – Шайба с шестигранником.

3. Открутите три винта и болт крепления верхней и нижней частей корпуса редуктора между собой. Используйте гаечные ключи 5/16”, 7/16» и 3/4". Болт также используется для крепления рычага механизма натяжения к нижней части корпуса редуктора. Отсоедините пружину рычага натяжения от нижней части корпуса и снимите узел механизма натяжения.

4. Аккуратно разъедините половинки корпуса редуктора и расположите на ровной поверхности шестернями вверх. Выньте вал шестерня-звездочка из нижней части корпуса слегка надавив на конец со звездочкой вниз (см. рис. 50).

Рис. 50.

SPROCKET – Звездочка.

GEAR SPROCKET SHAFT – Вал шестерня-звездочка.

ПРИМЕЧАНИЕ.

В верхней части корпуса есть отверстие для набивки редуктора смазкой после сборки. После ремонта закачайте в редуктор около 60 гр. смазки ALVANIA EPR00 (№ 737-0168).

5. Чтобы снять звездочку выполните следующие действия:

a) Сдвиньте подшипник и упорную шайбу с конца вала.

b) Расположите (но не зажимайте) вал в тисках звездочкой вверх и используя пробойник выбейте вал вниз и снимите его (см. рис. 51).

c) Стяните упорную шайбу, пластиковый подшипник и сепаратор подшипника с вала. Аккуратно снимите сальник, бронзовый подшипник и упорную шайбу.

ПРИМЕЧАНИЕ.

33-х зубчатая шестерня со спиральными зубьями напрессована на вал. Для ее снятия рекомендуется использовать осевой пресс. Если необходимо, то замените вал в сборе (№ 717-0616).

6. Для снятия бронзового подшипника верхней части корпуса редуктора выполните следующие действия:

a) Слегка зажмите верхнюю часть корпуса редуктора в тисках, чтобы не сломать ее.

b) Используя метчик _________ (tap thread) размером 7/16” или аналогичный инструмент, закрутите его в подшипник так, чтобы его конец показался снизу. Вытягивая метчик вверх, вытяните подшипник (см. рис. 52).

7. Для разборки нижней части корпуса редуктора выполните следующие действия:

a) Выньте 11-и зубчатую шестерню со спиральными зубьями в сборе. Стяните упорную шайбу, упорный подшипник и упорную шайбу (требуется две). Стяните оставшуюся упорную шайбу снизу шестерни.

b) Зажмите 11-и зубчатую шестерню вместе с валом в тисках и выбейте цилиндрический штифт тонким пробойником или бородком. Стяните шестерню с вала. При выполнении данной операции соблюдайте осторожность, чтобы не повредить вал (см. рис. 53).

ПРИМЕЧАНИЕ.

На ранних моделях приходилось заказывать шестерню с валом в сборе.

c) Аккуратно выньте сальник из нижней части корпуса редуктора (см. рис. 54).

d) Для снятия бронзового подшипника нижней части корпуса редуктора используйте метчик 7/16” и выполните действия описанные в п.6.

8. Для установки нового подшипника в верхнюю часть корпуса редуктора выполните следующие действия:

a) Расположите верхнюю часть корпуса редуктора на ровной поверхности и зафиксируйте.

b) Разместите подшипник в корпусе и запрессуйте используя пробойник или бородок (см. рис. 55).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Тщательно очистите половинки корпуса редуктора от посторонних предметов и смазки перед сборкой.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Правильно центруйте подшипники, чтобы исключить повреждение подшипников и/или посадочных поверхностей корпуса редуктора при их запрессовке.

9. Для сборки нижней части корпуса редуктора:

a) Соберите 11-и зубчатую шестерню с необходимыми шайбами и упорными шайбами.

b) Разместите сальник в корпусе надавив на него рукой.

c) Для облегчения установки смажьте конец входного вала небольшим количеством масла. Установите вал в корпус редуктора.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Соблюдайте осторожность при установке входного вала. Неправильная центровка вала может привести к повреждению сальника.

10. Сборка выходного вала с 33-х зубчатой шестерней:

a) Соберите выходной вал со стороны установки звездочки. Наденьте на вал плоскую шайбу, бронзовый подшипник и сальник.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При установке сальника его кромочное уплотнение должно быть направлено в сторону шестерни. Для облегчения сборки вала нанесите на его поверхность небольшое количество масла.

b) Разместите пластиковый подшипник в сепараторе (фланцом наружу) и натяните его на вал.

c) Наденьте упорную шайбу на вал и разместите звездочку на шлицевом конце вала. Ступица звездочки должна быть направлена в сторону шестерни.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Удерживайте звездочку руками для окончательной сборки вала в тисках.

d) Разместите звездочку или кусок трубки (внутренний диаметр должен быть больше диаметра вала) с звездочкой в тисках и слегка зажмите. Соблюдая соосность вала и шестерни, сжимайте тиски до тех пор, пока звездочка полностью не сядет на вал. Сдвиньте упорную шайбу с пластиковым подшипником к концу вала как показано на рис. 56.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При установке старой звездочки точно совместите мелкие шлицы вала со шлицами звездочки. В противном случае, можно повредить как вал так и звездочку.

e) Разместите полностью собранный вал в открытых тисках со звездочкой на шлицевом конце вала (звездочка должна быть правильно отцентрована).

или

Расположите вал со звездочкой на конце на ровной поверхности звездочкой вверх и зафиксируйте. Разместите кусок трубы или оправку (внутренний диаметр должен быть больше диаметра вала) на звездочке и ударьте по валу. Звездочка должна одеться на полную длину _____________________.

11. Разместите полностью собранный выходной вал трансмиссии в нижней части корпуса редуктора (см. рис. 57).

ПРИМЕЧАНИЕ.

Бронзовый подшипник имеет маленькую проточку на фланце для правильной фиксации в нижней части корпуса редуктора. Проточку необходимо совместить со шпонкой в корпусе, чтобы избежать поломки при сборке двух частей корпуса редуктора.

12. Правильно расположив выходной вал в корпусе одновременно поворачивайте входной вал рукой, чтобы шестерни вошли в правильное зацепление.

13. Заполните нижнюю часть корпуса редуктора приблизительно 60 гр. смазки (ALVANIA EPROO) и убедитесь в равномерной смазке всех подвижных частей. Номер смазки 737-0168.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Использование других более густых смазок может привести трудному проварачиванию редуктора.

14. Нанесите равномерный слой герметика (Locktite 280) на верхнюю часть корпуса редуктора (см. рис. 58).

15. Аккуратно совместите две половинки корпуса редуктора, обратив внимание на правильную посадку входного вала и подшипника в верхней части корпуса редуктора. Сожмите верхнюю и нижнюю части редуктора между собой.

16. Скрепите части редуктора между собой используя  три винта и болт, снятые в начале. При установке болта крепления убедитесь в правильности установки рычага механизма натяжения. Затягивайте винты и болт в перекрестном порядке постепенно увеличивая степень затяжки. Установите пружину рычага натяжения в отверстие нижней части корпуса редуктора.

17. Проверьте свободное вращение редуктора в обоих направлениях.

18. Установите шайбу с шестигранным отверстием, шкив и вогнутую шайбу на входной вал и зафиксируйте гайкой с ревой резьбой. Момент затяжки гайки 13,56-18,08 Нм (120-160 in-lbs) (см. рис. 59).

ВНИМАНИЕ.

Вогнутая шайба натяжного шкива должна располагаться широкой стороной в сторону рычага механизма натяжения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Широкий обод шкива должен быть располагаться снизу.

19. Трансмиссия 717-0417 впервые стала устанавливаться на самоходных газонокосилках в 1986 году. Первоначально вал шкива 738-0708 имел малую длину шестигранника с правой резьбой 1/4-28. В дальнейшем длина шестигранника была увеличена. Также для исключения возможности отворачивания гайки шкива правая резьба была заменена на левую резьбу 1/4-28. Для исправления похожих проблем вала шкива используется ремкомплект 753-0448.

8.3. Снятие и замена ремня привода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания. Слейте топливо из топливного бака или вставьте пластиковую заглушку в заливное отверстие топливного бака, чтобы предотвратить выливание топлива.

1. Для снятия крышки ремня привода выполните следующие действия:

a) Газонокосилки с несколькими скоростями (см. рис. 60А):

(1) Открутите три болта с левой стороны крепления дефлектора. Используйте гаечные ключи 3/8” и 7/16”.

(2) Используя гаечный ключ 3/8” открутите два болта крепления крышки ремня привода.

(3) Поднимите левую сторону дефлектора и снимите крышку ремня привода.

Рис. 60А.

CATCHER PANEL – ______________ (Дефлектор.)

TRANSMISSION BELT GUARD – Крышка ремня привода.

b) Газонокосилки с одной скоростью (см. рис. 60В):

(1) Используя гаечный ключ 3/8” открутите три болта крепления крышки ремня привода.

(2) Снимите крышку ремня привода.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Наклоните газонокосилку на бок и зафиксируйте ее в этом положении.

2. Открутите болт крепления ножа к коленчатому валу двигателя. Снимите нож (и адаптер ножа со шкивом) (см. рис. 61А и 61В).

Рис. 61А. Газонокосилки с несколькими скоростями.

REMOVE CENTER BOLT – Открутите болт крепления ножа.

INSIDE BELT GUARD – Внутренний защитный экран ремня.

REMOVE BOLT – Открутите болты.

Рис. 61В. Газонокосилки с одной скоростью.

REMOVE CENTER BOLT – Открутите болт крепления ножа.

INSIDE BELT GUARD – Внутренний защитный экран ремня.

SELF-TAPPING SCREWS, FLAT WASHERS – Винты с плоскими шайбами.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При снятии ножа с газонокосилки с одной скоростью сборку производите в порядке, указанном в таблице.

3. Снимите внутренний защитный экран.

a) Газонокосилки с несколькими скоростями: Открутите два винта крепления внутреннего защитного экрана используя гаечный ключ 3/8” (см. рис. 61А).

b) Газонокосилки с одной скоростью: Открутите три винта с плоскими шайбами крепления внутреннего защитного экрана используя гаечный ключ 3/8” (см. рис. 61В).

4. Снимите ремень с коленчатого вала.

5. Проденьте ремень между натяжным шкивом и ограничителем ремня рычага механизма натяжения.

Рис. 62.

PULLEY – Шкив двигателя.

IDLER PULLEY – Натяжной шкив.

BELT GUARD – Ограничитель ремня.

6. Снимите ремень привода со шкива трансмиссии (см. рис. 62).

7. Установку нового ремня производите в следующем порядке:

a) Оттяните натяжной шкив в сторону.

b) Проденьте ремень привода в заднюю часть газонокосилки и наденьте на обод шкива трансмиссии (см. рис. 62).

c) Отпустите натяжной шкив. Проденьте ремень привода между натяжным шкивом и ограничителем ремня рычага механизма натяжения.

d) Нанесите смазку на коленчатый вал двигателя.

e) Для дальнейшей сборки выполните пп.1-4 в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При установке нового ремня зазор между поверхностью ремня и ограничителем ремня должен составлять приблизительно 3 мм. Проверьте надежность затяжки всех резьбовых соединений (болтов и гаек). Выньте пластиковую заглушку из заливного отверстия топливного бака (если устанавливали).

8.4А. Снятие и замена ремня привода (Для моделей серий 460-488).

1. Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания.

2. Слейте топливо из топливного бака или вставьте пластиковую заглушку в заливное отверстие топливного бака, чтобы предотвратить выливание топлива.

3. Наклоните газонокосилку на бок и зафиксируйте ее в этом положении.

4. Снимите внутренний защитный экран, открутив гайку со стопорной шайбой (см. рис. 62А). Затем открутите болт с “торкс” профилем, используя “торкс”-отвертку № 27. Можно также использовать универсальный гаечный ключ. Затем открутите болт со стопорной шайбой и гайкой.

Рис. 62А.

BELT KEEPER – Внутренний защитный экран.

REMOVE TORX BOLT - Открутите болт с “торкс” профилем.

HEX NUT, LOCK WASHER – Гайка, стопорная шайба.

CARRIAGE BOLT, LOCK WASHER, HEX NUT – Болт, стопорная шайба, гайка.

5. Снимите ремень со шкива трансмиссии. Проденьте ремень между натяжным шкивом и ограничителем ремня (см. рис. 62В).

Рис. 62В. (Модели 460-479).

TRANSMISSION PULLEY – Шкив трансмиссии.

IDLER PULLEY – Натяжной шкив.

BELT GUARD – Ограничитель ремня.

6. Снимите ремень со шкива двигателя и ножа.

7. Установку нового ремня производите в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ.

При установке нового ремня на модель 488 убедитесь, что ремень находится под ограничительной шпилькой нижней части шкива (см. рис. 62С).

Рис. 62С. (только модель 488).

TRANSMISSION PULLEY – Шкив трансмиссии.

IDLER PULLEY – Натяжной шкив.

BELT GUARD – Ограничитель ремня.

PIN – Ограничительная шпилька.

Для всех моделей: При сборке обратите внимание на то, чтобы ограничитель ремня был снаружи ремня, а край заднего защитного экрана находился между ___________ rear chute baffle (желобом) и __________ rear panel (задней панелью) (см. рис. 62А). Убедитесь в надежности установки всех крепежных элементов (болтов, гаек). Удалите пластиковую заглушку из заливного отверстия (если установлена).

8.5. Самоходные газонокосилки с большими колесами (560 серия).

1. Цепной привод на моделях 560 серии закрыт и защищен от попадания грязи,  растительных остатков и, поэтому не обслуживается.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Номер внутренних трубок 16” задних колес 734-1397 (см. рис. 63).

Рис. 63.

TRNSMISSION ASSEMBLY – Трансмиссия в сборе (№ 717-0417).

ENGINE – Двигатель.

COMPLETE WHEEL ASSEMBLY – Заднее колесо в сборе (№ 732-1398).

REAR AXLE ASSEMBLY –  Задняя ось в сборе.

# 48 SPROCKET 7-TOOTH – 7-и зубчатая звездочка.

#48 CHAIN – Цепь привода.

HEX BEARING CUP – Крышка подшипника.

ВНИМАНИЕ.

В 1986 и 1987 годах крышка подшипника имела по три отверстия с каждой стороны. После ремонта она могла быть установлена неправильно. Убедитесь в том, что Вы установили ее правильно. Круглый край крышки подшипника должен быть направлен назад. На некоторых моделях конструкция крышки подшипника другая и такой проблемы не возникает. 7-и зубчатая звездочка должна быть правильно установлена и не должна качаться. В противном случае будет меняться натяжение цепи и увеличиваться ее износ (см. рис. 63).

2. На моделях 1987 года произошло изменение вала шкива трансмиссии. Новый вал имеет вытянутую шестигранную часть после резьбы. Резьба стала более мелкой. Новая закаленная шайба с шестигранником устанавливается сверху шкива трансмиссии (см. рис. 64).

Рис. 64.

TOP HOUSING – Верхняя часть корпуса редуктора.

LOWER HOUSING – Нижняя часть корпуса редуктора.

INNER BEARING – Внутренний подшипник.

WORM GEAR – Червячная шестерня.

SPRING PIN – Рессорный палец.

TRANSMISSION PULLEY SHAFT – Вал шкива трансмиссии.

HEX WASHER – Шайба с шестигранником.

BELLEVILLE WASHER – Пружинящая шайба.

HEX LOCK NUT – Стопорная гайка.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Номер ремкомплекта 753-0448.

Он содержит:

738-0708 – Вал шкива трансмиссии.

736-0410 – Закаленную шайбу с шестигранником .26” х .88”.

736-0270 - Пружинящую шайбу .256” х .75”.

712-0351 – Стопорную гайку 1/4-28.

ВНИМАНИЕ.

При сборке половинок корпуса редуктора обратите внимание на то, что внутренние подшипники №№ 741-0414 и 741-0415 имеют на фланце шпонки, которые должны войти в проточки нижней части корпуса редуктора. При неправильной установке подшипников они могут разрушиться в момент соединения и стягивания между собой верхней и нижней частей корпуса редуктора.

3. Обратите внимание на правильность сборки (особенно шайб) редуктора (см. рис. 64). Убедитесь, что закаленная шайба с шестигранником находится сверху шкива, а шкив расположен на шайбе и  на шестиграннике вала. Момент затяжки стопорной гайки 14,7- 18 Нм (130-160 in-lbs).

ПРИМЕЧАНИЕ.

На некоторых моделях с большими колесами возникали проблемы с тросиком механического тормоза привода _________прикрепленного (bunching up near) рядом с рукояткой управления.

4. Б большинстве случаев это было связано с использованием неоригинального тросика. Тросик должен идти вместе с оплеткой, а не вставляться в нее.

5. В других случаях проблема возникала при использовании оригинального тросика и была связана с формой __________конусной крышки тормоза (brake cup cone). В настоящее время она выполнена из алюминия. Вы можете заменить корпус сцепления также как и ___________конусную крышку, так как его корпус может тоже деформироваться.

6. Также проверьте состояние волнистых шайб. Они не должны быть треснутыми или поломанными. При необходимости замените волнистые шайбы № 736-0447.

7. Привод V-образного ремня связан с тормозом, который защищает двигатель от “ударов” останавливая вращение режущего ножа, когда оператор отпускает рукоятку привода (см. рис. 65). Проскальзывание ремня может быть связано с большой длиной тросика привода (№ 746-0400А).

Рис. 65.

FIXED PULLEY MBC ADAPTER – Неподвижный шкив механизма сцепления/тормоза (756-0482).

BBC CLUTCH CABLE – Тросик привода.

5/8 V-PULLEY – Шкив.

8.6. Замена ремней привода ножа и трансмиссии.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.

Отсоедините высоковольтный провод от свечи зажигания. Слейте топливо из топливного бак, а масло из картера двигателя. Наклоните газонокосилку на левый бок и зафиксируйте ее в этом положении.

1. Для замены ремня привода ножа выполните следующие действия:

a) Ослабьте крепление ограничителя ремня и отодвиньте его в сторону от шкива двигателя (см. рис. 66).

Рис. 66.

BELT GUARD – Ограничитель ремня.

ENGINE PULLEY – Шкив двигателя.

TRANSMISSION PULLEY – Шкив трансмиссии.

CENTER BOLT – Центральный болт.

b) Снимите ремень привода ножа со шкива двигателя.

c) Снимите ремень со шкива привода ножа.

d) Установку нового ремня производите в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Ограничитель ремня должен находиться на расстоянии приблизительно 3 мм от обода шкива двигателя и установлен как показано на рис. 66.

2. Для замены ремня привода трансмиссии выполните следующие действия:

a) Снимите ремень привода ножа (см. п.1).

b) Открутите три винта крепления крышки двигателя и снимите ее.

c) Вставьте отвертку в щель маховика и удерживая маховик от проворачивания открутите центральный болт крепления шкива двигателя (см. рис. 67).

d) Снимите шкив двигателя (с механизмом сцепления/тормоза) с коленчатого вала. Будьте внимательны и не потеряйте две втулки и волнистые шайбы коленчатого вала.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Для снятия ремня трансмиссии необходимо снять ограничительный болт ремня (см. рис. 68).

Рис. 68.

IDLER PULLEY – Натяжной шкив.

DRIVE BELT – Ремень привода.

HEX BOLT – Ограничительный болт.

e) Проденьте ремень привода между натяжным шкивом и шпилькой, приваренной к рычагу натяжения.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Если необходимо, то оттяните пружину шкива натяжения, чтобы увидеть приваренную шпильку.

f) Выньте ремень привода из механизма сцепления/тормоза.

g) Снимите ремень со шкива трансмиссии.

h) Установку ремня производите в обратном порядке.

ПРИМЕЧАНИЕ.

Убедитесь, что втулки коленчатого вала расположены между двумя половинками разъемного шкива. Ремень должен находиться между половинками шкива.

Рис. 69. Газонокосилки серий 137-138.

Для моделей с 1995 года для правильной установки втулок коленчатого вала обратитесь к схеме установки. Неправильная установка втулок может привести к возникновению проблем перемещения газонокосилки или преждевременное повреждение ремня.

Рис. 70. Газонокосилки  серии 147В (5 скоростей).

Основное отличие 5-ти скоростных и 6-ти скоростных самоходных газонокосилок друг от друга в том, что 5-ти скоростные газонокосилки не имеют отдельного механизма переключения скоростей, который автоматически регулирует натяжения натяжного шкива. Для правильного включения каждой скорости необходимо вручную отрегулировать тросик переключения скоростей.

Рис. 71. Газонокосилки серий 146-148 (6 скоростей).

Новые шестискоростные газонокосилки имеют разъемный шкив с нижней подвижной половиной. Втулка и шайба должны устанавливаться над адаптером ножа.

Рис. 72. Газонокосилки серий 460-488.

Часто проблема снижения скорости передвижения и остановки самоходной газонокосилки связана с набиванием травы вокруг шкива трансмиссии. В этом случае используйте новый защитный экран привода № 753-0581.

Рис. 72А.

Втулки коленчатого вала для газонокосилок с верхней подвижной половиной разъемного шкива.

Moveable Pulley – Подвижная половина шкива.

Lower Pulley – Нижняя половина шкива.

Spacer – Втулка.

Wave Washer – Волнистая шайба.

Flanged Bushing – Фланцевая втулка.

Flat Washer – Плоская шайба.

Cotter Pin – Шплинт.

Adjustable Bracket – Регулировочный рычаг тросика переключения скоростей.

Carriage Bolt – Регулирующий болт.

Bell Washer – Вогнутая шайба.

Lock Nut – Контргайка.

Housing – Корпус узла сцепления/тормоза.

Shift Rod – Тяга переключения.

Bushing – Втулка.

Установите втулку на тяге переключения до ее установки в корпус.

Рис. 73. Газонокосилки серии 848 (6 скоростей).

Для выбора требуемой скорости передвижения натяжной шкив должен быть отрегулирован так, чтобы убирать слабину натяжки ремня привода. Это достигается перемещением с помощью тросика переключения скоростей тяги переключения и одновременной регулировкой натяжения тросика привода сцепления.

Устранение возможных неисправностей.

| Неисправность | Причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается. | 1. Рукоятка привода ножа не нажата. | 1. Прижмите рукоятку привода ножа к рукоятке управления. |
|  | 2. Высоковольтный провод не подключен к свече зажигания. | 2. Подсоедините высоковольтный провод к свече зажигания. |
|  | 3. Рычаг управления газом находится в неправильном положении. | Установите рычаг управления газом в положение “START”. |
|  | 4. Топливный бак пуст или старый бензин. | 4. Залейте в топливный бак свежее топливо. |
|  | 5. Грязные топливные шланги. | 5. Очистите топливные шланги. |
|  | 6. Грязная ли неисправная свеча зажигания. | 6. Очистите или замените свечу зажигания. Проверьте зазор между электродами. |
|  | 7. Двигатель “голодает”. | 7. Установите рычаг управления газом в положение “FAST” и запустите двигатель. |
| Неустойчивая работа двигателя. | 1. Рычаг управления газом находится в положении “START”. | 1. Установите рычаг управления газом в положение “FAST”. |
|  | 2. Плохой контакт на свече зажигания. | 2. Подсоедините высоковольтный провод к свече зажигания. |
|  | 3. Грязные топливные шланги или старое топливо. | 3. Очистите топливные шланги. Залейте в топливный бак свежее топливо. |
|  | 4. Забито вентиляционное отверстие в крышке топливного бака. | 4. Прочистите вентиляционное отверстие. |
|  | 5. Вода или грязь в топливной системе. | 5. Слейте топливо из топливного бака. Залейте свежее топливо. |
|  | 6. Грязный воздушный фильтр. | 6. Очистите воздушный фильтр. |
|  | 7. Разрегулирован карбюратор. | 7. Отрегулируйте карбюратор. |
| Двигатель перегревается. | 1. Низкий уровень масла в двигателе. | 1. Долейте необходимое количество масла. |
|  | 2. Недостаточное охлаждение двигателя. | 2. Снимите и прочистите защитный экран двигателя. |
|  | 3. Разрегулирован карбюратор. | 3. Отрегулируйте карбюратор. |
| Перебои в работе двигателя на высоких оборотах. | 1. Недостаточный зазор между электродами свечи зажигания. | 1. Установите требуемый зазор. |
|  | 2. Неправильно отрегулирован винт качества смеси на холостых оборотах карбюратора. | 2. Отрегулируйте карбюратор. |
| Двигатель не держит холостые обороты. | 1. Грязная свеча зажигания или большой зазор между электродами. | 1. Установите требуемый зазор или замените свечу зажигания. |
|  | 2. Разрегулирован карбюратор. | 2. Отрегулируйте карбюратор. |
|  | 3. Грязный воздушный фильтр. | 3. Очистите воздушный фильтр. |
| Сильная вибрация. | 1. Открутился или не отбалансирован режущий нож. | 1. Затяните винт крепления ножа с адаптером. Отбалансируйте нож. |
|  | 2. Режущий нож погнулся. | 2. Замените режущий нож. |
| Газонокосилка не собирает траву. | 1. Низкие обороты работы двигателя. | 1. Увеличьте обороты работы двигателя. |
|  | 2. Мокрая трава. | 2. Не косите мокрую траву. Дождитесь пока она высохнет. |
|  | 3. Слишком высокая трава. | 3. Косите траву в несколько заходов, начиная с максимально возможной высоты скашивания. |
| Неровное скашивание травы. | 1. Затупился режущий нож. | 1. Заточите или замените режущий нож. |