График технического обслуживания

бензокос 700 и 800 серий MTD

|  | Перед каждым использованием | Каждые 10 часов | Каждые 25 часов | Каждые 50 часов или 1 раз в сезон | Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Очистить воздушный фильтр (1) |  | Х |  |  | Перед установкой воздушного фильтра пропитать его маслом. |
| Очистить воздушные каналы в корпусе стартера и ребра охлаждения цилиндра |  |  |  | Х | При необходимости производите очистку системы охлаждения двигателя чаще. |
| Проверить состояние топливного фильтра (очистить или заменить при необходимости) |  |  | Х |  | Фильтр находится в топливном баке. |
| Заменить масло (2) |  |  | Х |  | Первая замена масла через 10 часов. |
| Проверить уровень масла (2) | Х |  |  |  |  |
| Проверить клапанный зазор (3) |  |  |  | Х | Клапанный зазор впускного и выпускного клапанов 0,08-0,15 мм. |
| Проверить затяжку винтов крепления двигателя |  |  | Х |  |  |
| Проверить состояние свечи зажигания (при необходимости заменить) |  |  |  | Х | Зазор свечи зажигания 0,635 мм. |
| Проверить затяжку винтов оборудования, на котором установлен двигатель | Х |  |  |  |  |
| Очистить экран искроуловителя (2) |  |  |  | Х |  |

(1) – При работе в пыльных условиях очистку воздушного фильтра производить чаще.

(2) – Выполнять только для 4-х тактных кос.

(3) – На новом двигателе проверить клапанный зазор через 10 часов работы.

Специальный инструмент для ремонта бензокос

1. Съемник диска сцепления (RY-180918).

Дополнительно рекомендуется использовать следующий инструмент:

- Отвертки с “Торкс”-профилем (№№ 15, 20, 25, 30).

- Головка с “Торкс”-профилем № 15.

- Головки 3/4", 5/16”.

- Свечной ключ 5/8”.

- Измерительные щупы.

- Моментный ключ 0-28 Нм.

- Тахометр для 2-х и 4-х тактных двигателей.