НЕСАМОХОДНЫЕ ГАЗОНОКОСИЛКИ.

В данном разделе рассматриваются несамоходные бензиновые газонокосилки и возможные регулировки.

1. Регулировка высоты рукоятки управления.

Рукоятки управления газонокосилок при транспортировке выставлены на наибольшую длину. Для уменьшения длины рукоятки управления выполните следующие действия:

1. Выньте шнур стартера из проушины направляющего болта на рукоятке управления.

2. Для снятия верхней части рукоятки управления открутите болты крепления к нижней части рукоятки управления. Положите верхнюю часть рукоятки на землю и постарайтесь не изогнуть или не перекрутить тросики управления.

3. Снимите шплинты со штифтов установочных рычагов. Надавите на нижние части рукоятки управления и снимите их с газонокосилки.

4. Поверните нижние части рукоятки управления вокруг так, чтобы пазы сверху нижних частей рукоятки управления были направлены вперед как показано на рис. 1. Наденьте нижние части рукоятки управления нижними отверстиями на штифты установочных рычагов.

5. Соберите верхнюю часть рукоятки управления.

6. Вставьте шплинты в отверстия штифтов установочных рычагов газонокосилки и вставьте шнур стартера в проушину направляющего болта на рукоятке управления.

2. Регулировка тросика газа.

Если тросик газа необходимо отрегулировать или заменить, то выполните следующие действия:

1. Открутите винт (см. рис. 2 или 3). Снимите зажим с тросика газа.

ПРИМЕЧАНИЕ.

На двигателях Tecumseh нет необходимости полностью откручивать винт и снимать зажим. Достаточно ослабить винт (см. рис. 4) так, чтобы тросик в оплетке свободно перемещался под зажимом.

2. Полностью выжмите вперед рычаг газа на рукоятке управления, а затем верните его обратно на один ”щелчок”. Убедитесь, что рычаг дроссельной заслонки двигателя остался в своем положении.

3. Полностью выжмите рычаг дроссельной заслонки двигателя по направлению к задней части двигателя. Зафиксируйте тросик газа в этом положении используя зажим и винт.

Устранение возможных неисправностей.

| Неисправность | Причина | Способы устранения |
| --- | --- | --- |
| Двигатель не запускается. | 1. Рукоятка привода ножа не нажата. | 1. Прижмите рукоятку привода ножа к рукоятке управления. |
|  | 2. Высоковольтный провод не подключен к свече зажигания. | 2. Подсоедините высоковольтный провод к свече зажигания. |
|  | 3. Рычаг управления газом находится в неправильном положении. | Установите рычаг управления газом в положение “START”. |
|  | 4. Топливный бак пуст или старый бензин. | 4. Залейте в топливный бак свежее топливо. |
|  | 5. Грязные топливные шланги. | 5. Очистите топливные шланги. |
|  | 6. Грязная ли неисправная свеча зажигания. | 6. Очистите или замените свечу зажигания. Проверьте зазор между электродами. |
|  | 7. Двигатель “голодает”. | 7. Установите рычаг управления газом в положение “FAST” и запустите двигатель. |
| Неустойчивая работа двигателя. | 1. Рычаг управления газом находится в положении “START”. | 1. Установите рычаг управления газом в положение “FAST”. |
|  | 2. Плохой контакт на свече зажигания. | 2. Подсоедините высоковольтный провод к свече зажигания. |
|  | 3. Грязные топливные шланги или старое топливо. | 3. Очистите топливные шланги. Залейте в топливный бак свежее топливо. |
|  | 4. Забито вентиляционное отверстие в крышке топливного бака. | 4. Прочистите вентиляционное отверстие. |
|  | 5. Вода или грязь в топливной системе. | 5. Слейте топливо из топливного бака. Залейте свежее топливо. |
|  | 6. Грязный воздушный фильтр. | 6. Очистите воздушный фильтр. |
|  | 7. Разрегулирован карбюратор. | 7. Отрегулируйте карбюратор. |
| Двигатель перегревается. | 1. Низкий уровень масла в двигателе. | 1. Долейте необходимое количество масла. |
|  | 2. Недостаточное охлаждение двигателя. | 2. Снимите и прочистите защитный экран двигателя. |
|  | 3. Разрегулирован карбюратор. | 3. Отрегулируйте карбюратор. |
| Перебои в работе двигателя на высоких оборотах. | 1. Недостаточный зазор между электродами свечи зажигания. | 1. Установите требуемый зазор. |
|  | 2. Неправильно отрегулирован винт качества смеси на холостых оборотах карбюратора. | 2. Отрегулируйте карбюратор. |
| Двигатель не держит холостые обороты. | 1. Грязная свеча зажигания или большой зазор между электродами. | 1. Установите требуемый зазор или замените свечу зажигания. |
|  | 2. Разрегулирован карбюратор. | 2. Отрегулируйте карбюратор. |
|  | 3. Грязный воздушный фильтр. | 3. Очистите воздушный фильтр. |
| Сильная вибрация. | 1. Открутился или не отбалансирован режущий нож. | 1. Затяните винт крепления ножа с адаптером. Отбалансируйте нож. |
|  | 2. Режущий нож погнулся. | 2. Замените режущий нож. |
| Газонокосилка не собирает траву. | 1. Низкие обороты работы двигателя. | 1. Увеличьте обороты работы двигателя. |
|  | 2. Мокрая трава. | 2. Не косите мокрую траву. Дождитесь пока она высохнет. |
|  | 3. Слишком высокая трава. | 3. Косите траву в несколько заходов, начиная с максимально возможной высоты скашивания. |
| Неровное скашивание травы. | 1. Затупился режущий нож. | 1. Заточите или замените режущий нож. |